## Slide 1: 도시부 도로의 횡단면 설계
일방통행
20526424 박성규
20525153 서인호
20524921 도용훈
20525234 손혁훈
20426032 홍수헌

## Slide 2: 목 차
1.설계조건
2.횡단면설계
-차로수 계산
-중앙분리대 설계
-차로 설계
-차로경사
-길어깨(갓길)설계,측대
-배수로 설계
-보도 설계
-접근로 테이퍼 및 버스정류장
-기타시설물
3.최종결과

## Slide 3: 설계조건
AADT = 50,000 대 / 일
설계속도 = 80kph
2.5ton 이상의 중형트럭 혼입률 15%
PHF = 0.95
도로폭 = 30m

## Slide 4: 차로수 계산

## Slide 5: 중앙분리대 설계
중앙분리대 설계기준

## Slide 6: 차로 설계(폭)
차로 폭 설계기준

## Slide 7: 연석
연석 설계기준
연석의 높이는 배수, 자동차의 보도 진입 억제 등을 감안하여 결정하며, 자동차의 주행속도가 낮은 도로 구간에는 수직형 연석을, 주행속도가 높은 도로에서는 경사형 연석을 설치한다. 수직형의 높이는 150～225mm로 하고 표준높이는 150mm로 한다.

## Slide 8: 차로의 경사
1차로당폭 : 3.25m , 차로 경사 : 2%
차로의 경사 설계기준

## Slide 9: 길어깨(갓길)
길어깨 설계기준

## Slide 10: 길어깨(측대)
측대 설계기준
길어깨에는 측대를 설치하여야 하며 측대의 폭은 설계속도 80km/h 이상인 경우에는 0.5m 이상으로, 80km/h 미만인 경우에는 0.25m 이상으로 한다.

## Slide 11: 길어깨(배수로)
길어깨 설계기준
󰋮도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 - 제30조(배수시설)
① 도로시설의 보전(保全), 교통안전, 유지보수 등을 위하여 도로에는 측구, 집수정 및 도수로 등 적절한 배수시설을 설치하여야 한다. 이 경우 배수시설에 공급되는 전기시설은 침수의 영향을 받지 않도록 설치하여야 한다.
② 배수시설의 규격은 강우(降雨)의 지속 시간 및 강도와 지형 상황에 따라 적절하게 결정되어야 한다.
③ 길어깨는 노면 배수로로 활용할 수 있으며, 길어깨에 붙여서 측구를 설치하는 경우에는 교통안전을 위하여 윗면이 열린 측구를 설치하여서는 아니 된다

## Slide 12: 배수로 설계(측구)
PE제품 뚜껑

## Slide 13: 보도 설계
◎ 폭:2.25M
◎ 가로수 : 은당풍
◎ 가로수 간격 : 6m간격
◎ 나무높이 3.5미터, 가슴높이지름 8센치미터, 근원지름 10센치미터 이상
◎ 보호판설치
◎ 연석 : 방책형, 높이(22.5cm)
연석의 높이는 배수, 자동차의 보도 진입 억제 등을 감안하여 결정하며, 자동차의 주행속도가 낮은 도로 구간에는 수직형 연석을, 주행속도가 높은 도로에서는 경사형 연석을 설치한다. 수직형의 높이는 150～225mm로 하고 표준높이는 150mm로 한다.
연석 설치기준

## Slide 14: 보도 설계
제 4 조 (나무종류) ①가로수로 심는 나무종류는 일반적으로 다음 각호와 같다.(개정 1995.
5. 20 훈령 제888호)
1. 도심지 - 양버즘나무, 은행나무, 당단풍, 은단풍, 느티나무
2. 교외지 - 양버즘나무, 당단풍, 은단풍, 느티나무, 단풍나무, 회화나무, 백합나무, 칠엽수,
은행나무, 가죽나무, 팽나무(개정 1995. 5. 20 훈령 제888호)
가로수 설치 기준

## Slide 15: 접근로테이퍼
나. 폭과 길이의 비율은 다음 값 이상으로 한다.
(가) 설계속도 50km/h 이하에서는 1 : 8
(나) 설계속도 60km/h 이상에서는 1 : 15
(다) 시가지 등에서 용지폭의 제약이 심한 경우 1 : 4
접근테이퍼 설계기준

## Slide 16: 버스정류장
(가) 일반도로의 버스정류장은 주 간선도로인 경우 본선과 분리하는 것을 원칙으로 하며, 기타 도로라도 본선의 교통량, 버스정류장 이용횟수 등을 감안하여 본선과 분리하여 설치하는 것으로 한다.
(나) 버스정류장은 변속차로와 정차로로 구성되며 그 길이는 〈표 9.9〉를 참조하되 본선 교통량, 이용횟수, 도로 주변상황 등을 감안하여 결정하며 버스의 정차시간이 길어질 것으로 예상될 경우에는 버스 1대당 15m를 가산한 길이로 한다.
〈표 9.9〉 버스 정류장의 제원(일반도로)

## Slide 17: 버스정류장
도시계획이나 주변지장물 등으로 인하여 부득이하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니한다.
가. 노상시설물이 가로수인 경우 : 1.0m
나. 노상시설물이 가로수 외의 시설인 경우 : 「보도설치 및 관리지침」에서 제시한 노상시설물별 장애 폭
보도설계기준

## Slide 18: 버스정류장 안전시설

## Slide 19: 기타시설물
장애인블럭

## Slide 20: 기타시설물
반사중앙분리대

## Slide 21: 최종결과물

## Slide 22: 최종결과물

## Slide 23: 최종결과물