## Slide 1: 지반구조물 설계 (사면/침투류 해석)

## Slide 2: 프로그램 설치

## Slide 3: 프로그램 설치
Install클릭
Next 클릭
선택
Next 클릭
Next 클릭
Next 클릭
Finish 클릭
Next 클릭
Finish 클릭

## Slide 4
선택
선택
SLOPE/W : 사면안정성 해석
SEEP/W : 침투류 해석
프로그램 실행

## Slide 5: SLOPE/W (사면안정성 해석)

## Slide 6
선택
초기설정
작업화면의 크기를 결정
길이의 단위를 선택

## Slide 7
초기설정
물의 단위중량 입력(default)
작업공간에 대한 스케일 설정

## Slide 8
초기설정
모델링의 편의를 위한 격자망 생성
선택

## Slide 9
초기설정

## Slide 10
초기설정
작업할 때 보기 편한 정도로 설정

## Slide 11
초기설정
(m)
(m)

## Slide 12
해석기본설정
타이틀 및 설명
해석방법 설정
지하수위 입력방법 설정
예상파괴면 범위 설정
안전율 계산방법 설정
6. 절편에대한 설정

## Slide 13
지반 물성치
성토층 : 단위중량=1.8t/㎥
점착력=2.5t/㎡
마찰각=15˚
하부층 : 단위중량=2.0t/㎥
점착력=0
마찰각=35˚

## Slide 14
사면 그리기
(m)
(m)

## Slide 15
지층폐합
(m)
(m)

## Slide 16
예상파괴면 범위 설정
(m)
(m)

## Slide 17
데이터 확인
클릭

## Slide 18
안전율 해석
클릭

## Slide 19
결과확인
Fellenius
(m)
(m)
Bishop
(m)
(m)
(m)
(m)
Janbu
Janbu
(m)
(m)
Morgenstern-Price

## Slide 20: SEEP/W (침투류 해석)

## Slide 21
초기설정
클릭
클릭
(m)
(m)

## Slide 22
해석기본설정
타이틀 및 설명
해석방법 설정(정상류/부정류)
해석방법
허용오차설정 및
반복시행횟수 설정(default값)
부정류 해석시 시간입력

## Slide 23
투수계수입력
클릭

## Slide 24
지반물성치

## Slide 25
지층폐합/mesh
(m)
(m)

## Slide 26
경계조건
(m)
(m)
(m)
(m)

## Slide 27
유량확인구역 설정
(m)
(m)
(m)
(m)

## Slide 28
데이터 확인

## Slide 29
데이터 해석
클릭

## Slide 30
결과확인
(m)
(m)

## Slide 31
수위별 유량
 | 수위별 유량 (m3/sec) |  | 
 | 지하수 3m | 지하수 6m | 지하수 9m
유 량 | 4.1376e-02 | 8.4673e-02 | 1.3287e-01
Chart: 
| 3m | 6m | 9m
수위별 유량 | 0.041376 | 0.084673 | 0.13287
수위 (m)
유량
(m3/sec)

## Slide 32: SLOPE/W 와 SEEP/W 연동해석

## Slide 33
Seep/w와 연동

## Slide 34
결과 확인
클릭

## Slide 35
결과 확인
Fellenius
(m)
(m)
Bishop
(m)
(m)
Janbu
(m)
(m)
(m)
(m)
Morgenstern-Price

## Slide 36
결과 정리
해석방법 | 안전율 |  |  | 
 | 지하수가 없음 | 지하수 3m | 지하수 6m | 지하수 9m
Fellenius | 2.349 | 2.104 | 1.974 | 1.818
Bishop | 2.376 | 2.263 | 2.134 | 1.978
Janbu | 2.316 | 2.073 | 1.961 | 1.824
Morgenstern-Price | 2.4 | 2.303 | 2.173 | 2.019
Chart: 
| 0 | 3m | 6m | 9m
Fellenius | 2.349 | 2.104 | 1.974 | 1.818
Bishop | 2.376 | 2.263 | 2.134 | 1.978
Janbu | 2.316 | 2.073 | 1.961 | 1.824
Morgenstern-Price | 2.4 | 2.303 | 2.173 | 2.019
간편법
엄밀법
수위 (m)
안전율

## Slide 37
배수층에 따른 수위변화
배수층이 없을 때 (수위 9m 경우)
(m)
(m)

## Slide 38
배수층에 따른 수위변화
배수층이 있을 때 (수위 9m 경우)
(m)
(m)
배수층 투수계수
: 1x101 m/sec