## Slide 1
교차로 설계
도로기하구조 및 설계
우리가 제일 잘나가
20627462 김성찬
20628021 하성진
20627598 남태영
20726554 윤영환
20826632 권혜정

## Slide 2: 발 표 순 서
교차로의 문제점
회전교차로 설계
기타시설물
회전교차로 CAD도면

## Slide 3: 교차로의 문제점
교차로의 크기가 너무 넓다.
  횡단이 불편하다(무단횡단)
  코너 과속차량이 많다
좌, 우회전에 대한 유도선이 없다

## Slide 4: 회전교차로의 설계
회전교차로의 특징

## Slide 5: 회전교차로의 설계

## Slide 6: 회전교차로의 설계
회전교차로 유형별 설계요소 비교

## Slide 7: 회전교차로의 설계
2
32
4
6
20

## Slide 8: 회전교차로의 설계
회전교차로의 회전반경
  회전교차로 내에서 다른 교통류와 상충하는 좌회전 교통류의
  반경은 중앙교통섬 반경에서 1.5m를 더한 값
1.5m
10m
= 12m
0.5m

## Slide 9: 회전교차로의 설계
진입부
  진입각은 20~60°사이가 되도록 진입부를 설계하며 통상 30~40° 바람직하다.
  1차로 회전교차로 진입로의 최소폭은 4m이고 진입부의 최소 반경은 15m, 진입반경(R1)은 회전반경(R2)과 진출반경(R3)보다 더 작게 하는 것이 바람직하다

## Slide 10: 회전교차로의 설계
진출부
  진출자동차의 회전반경(R3)이 회전자동차의 회전반경(R2)보다
  작지 않게 설계한다.

## Slide 11: 회전교차로의 설계
분리교통섬
  분리교통섬 지대의 길이는 회전교차로로 접근할 때, 해당 설계속도에 따른
  정지시거 길이만큼 확보한다.
  분리교통섬의 연장선은 중앙교통섬
  외곽에 접하도록 한다.
  횡단보도 상에서 분리교통섬의 넓이는
  2m 이상 확보하여 횡단보행자를
  보호할 수 있어야 한다.

## Slide 12: 기타시설물
표지판
  모든 접근로 진입부에 양보표지 설치
  접근로에 회전형 교차로 주의표지 및 최고속도제한표지 설치
  회전교차로 내에 회전교차로 지시표지 설치
  도로표지 중 회전교차로를 형태화한 방향예고표지 및 방향표지
  기타 안내를 위한 보조표지 등
회전교차로 관련 교통안전표지
회전교차로의 표지 설치 사례

## Slide 13: 기타시설물

## Slide 14: 기타시설물
조명시설
  국도상의 회전교차로는 모든 접근로에 조명이 설치되어야 하며, 회전교차로에서 나온 연결도로가 일반국도나 연결로와 접속될 때는 반드시 조명시설을 설치한다.

## Slide 15: 횡단설계도면

## Slide 17
감사합니다.