## Slide 1: 단판절삭 장비

## Slide 2: 로타리 레이스 (rotary lathe)
장점
- 필요한 재장으로 횡절된 원목을 장치해 연속 절삭
- 연륜에 대해 거의 접선방향이며 옹이의 최소 횡단면으로 절삭 가능
- 절삭 시작과 마지막에 찢어짐을 방지할 수 있으며 백롤 나이프의 폭 간격으로 단판을 분리할 수 있지만 단판 두께보다 약간 깊게 자르기 때문에 표면에 경미한 자국을 남김.
- 백롤 레이스는 얇은 무늬단판보다 두꺼운 콘테이너 단판 절삭에 적절
절삭속도
- 분당 절삭속도는 30.5~150.4m 정도
- 주축의 속도는 500rpm 이상의 고속 레이스를 이용

## Slide 3: 단판절삭 장비

## Slide 4: 슬라이서
개요 및 장점
- 수평 및 수직 슬라이서가 있음.
- 슬라이서는 널판지로부터 0~90도 방향으로 절삭하여 화장단판을 생산
- 고정노즈바가 장치
- 가장 장식적인 목리패턴을 얻을 수 있으며 연속적 순서에 의해 절삭되기 때문에 무늬단판을 맞추기 쉽고 분할 위험성이 적음.
절삭속도
- 절삭 행정수는 나이프의 길이에 따라 다르며 느린 절삭속도는 두꺼운 단판 제작시 생기는 충격으로 슬라이서가 진동
- 이럴 경우 나이프에 경사를 주어 모서리부터 절삭을 시작하면 충격이 감소
- 두께 0.8mm 슬라이스 단판을 절삭시 시간당 3~5본의 널판지를 절삭 할 수 있음.

## Slide 5: 슬라이서