## Slide 1: 건조의 이점
2조: 권오현(08),남동오(08)
이경주(10),장민현(10)

## Slide 2: 목차
Ⅰ. 서론 –연구의 목적
Ⅱ. 건조, 건조방법
Ⅲ. 건조의 이점
Ⅳ. 건조재의 사용 예
Ⅵ. 참고문헌
Ⅴ. 결론

## Slide 3
조사의 목적
  목재를 보다 좋은 재료로 사용하기 위해
  건조가 필요
  목재 건조 후 사용시에 나타나는 많은
  이점들을 조사
서론

## Slide 4
천연건조
인공건조
내부의 수분이 외부로 이동하여 표면에서 증발하는 것
건조란?

## Slide 5
건조의 이점
강도적 성질 증가
못, 나사 유지력 증가
접착성의 개선
도장성의 개선
전기절연성 증가
열전연성 개선
약제 주입 용이
운반비의 절감
충해방지
부후 및 변색 방지

## Slide 6
목재를 섬유포화점 이하로 건조하면 강도적 성질 증가
함수율이 감소할수록 세포벽 구성 요소 사이의 응집력이 강해지기 때문에 목재의 강도적 성질 증가
강도적 성질 증가

## Slide 7
생재목
유통 과정에서 부후 진행으로 타격시 파손 우려
생재목 배트는 자연상태에서 건조중에 뒤틀림이 발생하여 구질의 변형 우려
건조목
탄성력의 증대로 잘 부서지지 않음
반발력의 증대
뒤틀림 방지로 원하는 방향으로 타격
배트의 무게 조절 용이.
야구 배트

## Slide 8
생재는 건조에 의한 수축으로 틈새가 생기고, 접합부의 결합력이 크게 저하
전건재는 수분이 없음으로 수축이 일어 나지 않아 올라 오지 않음.
못, 나사 유지력 증가

## Slide 9
부후 방지
목재 부후 원인은 버섯류
목재 내부에 물기가 있으면 버섯과 곰팡이류가 성장

## Slide 10
수분의 출입 : 목재의 수축, 팽윤 발생
도막의 할렬, 주름등의 결함발생
목재의 함수율 : 도장의 과정에 영향-도료의 건조와 침투성, 도막의 부착성 등
함수율이 높아질수록 : 백화현상, 기포 발생
도장성의 개선

## Slide 11
목재를 건조시 수분으로 차있던 공극이 비게 되어 접착 성분이 공극으로 침입.
생재 에선 자연 건조중 수분의 방출로 인하여 막이 형성이 되질 않아 접착력의 약화.
접착성의 개선

## Slide 12
목재의 전기 저항은 수종, 구조, 밀도, 온도 및 수분에 의해 영향을 받음
목재는 전건 상태나 낮은 함수율에서는 우수한 절연물질
함수율이 섬유 포화점이상으로 증가하면 전기저항은 급격히 떨어짐
전기절연성 증가

## Slide 13
나무 전봇대는 목재의 우수한 전기
절연성을 이용
전기 누전에 의한 감전 사고를 최소화
전기절연성 증가

## Slide 14
목재를 건조하면 열전도율 감소
건조재는 우수한 열절연체
세포 내에 많은 공기를 갖고 있으므로 전도성이 매우 작음
열전도율이 작으므로 보온, 방한, 방서의 효과가 큼
열절연성 개선

## Slide 15
찻주전자의 손잡이에 흑단목을 사용
뜨거운 냄비를 올려놓은 받침대에 목재를 사용
찻주전자&냄비 받침대

## Slide 16
건조재는 생재에 비해 해충에 훨씬 강함
건조재는 표면이 단단해
해충의 침투가 어려움
건조가공시의 열에 의해
해충과 유충이 박멸
충해 방지
<목재에 피해를 입히는 흰개미>

## Slide 17
건조재는 약제 주입이 용이
방부제나 방화제의 주입이 용이
화재를 예방하는 간접적 효과를 기대할 수도 있음
약제 주입이 용이

## Slide 18
목재 건조시 목재 속에 함유된 수분이 제거
생재보다 가볍기 때문에 운반비용
절감
함수율은 평균적으로 50~200% 정도
건조재는 운반비를 많게는 200% 가까이 절감
운반비의 절감

## Slide 19
결론
목재의 건조는 좋은 질의 목재재료를 얻기 위해 반드시 필요하고 목재의 건조를 통해 많이 이점들이 있음
목재건조의 이점들을 잘 활용하여 목재를 사용 용도에 알맞은 성질을 제공

## Slide 20
교재참고
  목재 건조학.정희석.선진문화사
인터넷 검색
  http://blog.daum.net/patchdad/13731786
  http://cafe.naver.com/hankuk.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=3238&
  http://www.google.co.kr/url?q=http://mybox.happycampus.com
  http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kskimmm&logNo=127958615
참고문헌

## Slide 21
경청해 주셔서
감사합니다.