## Slide 1
목재의 향 활용
조장 : 박재형
조원 : 최현기 이재현 김주용

## Slide 2
목 차
1. 동기
2. 피톤치드란?
3. 주요 수종
4. 건조법
5. 사용 용도
6. 주의점, 개선점
7. 출처

## Slide 3
동 기

## Slide 4
피톤치드
정의 :식물이 병충해로부터 자신을 보호하기 위해 발산하는
향균물질
잘못된 상식 : 휘발성 물질
정확한 의미 : 생물활성물질
생물활성물질 : 식물에 함유 되어 있는 물질 로서 미생물의
번식이나 생장에 영향을 주는 모든 물질

## Slide 5
피톤치드효과

## Slide 6
수종별 피톤치드 함량
Chart: 
| 편백 | 구상 | 삼나무 | 향나무 | 소나무 | 잣나무
겨울 | 5.2 | 3.9 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8
여름 | 5.5 | 4.9 | 4 | 1.4 | 1.9 | 2.1

## Slide 7
주요 수종
편백나무
삼나무

## Slide 8
건조온도의 영향
Chart: 온도(℃ )
| 26 | 60 | 80 | 100 | 120
Terpenoid | 1 | 3 | 7.5 | 29 | 35
증발량(mg/m2h)
삼나무 Terpenoid 온도에 따른 증발량
20×10×5 mm 크기의 chip
10시간 동안 가열
삼나무 응축액을 포집
60~80 ℃를 넘으면 증발량 많아짐

## Slide 9
건조법
건조방법 | 자연건조 | 고온열기건조 | 저온저습건조
건조온도 | 상온 | 90-150도 | 45-60도
건조시간 | 1달이상 | 1-2일 | 2-4일
제품색상 | 좋음 | 색이퇴색 | 좋음
향기 | 처음엔 제일 좋으나 다소 빨리 없어짐 | 많이 증발함 | 향기 지속
함수율(%) | 20-30 | 10-15 | 11-12
하자발생 | 많음 | 적음 | 적음
건조비용 | 없음 | 비쌈 | 비쌈

## Slide 10
저온저습 건조
낮은 온도에서 기압을 낮추면서 건조를 하는 것
열 교환기에서 발생되는 열을 이용하여 목재를 가열하여
증발된 수분을 응축시켜 제거하는 건조방법
습한 공기를 수분만 응축 시킨 후 재사용

## Slide 11
사용 용도

## Slide 12
건조시 나오는 추출물
캡슐화
휴대용 산림욕기

## Slide 13
상업적 이용
1. 목재 이용
2. 피톤치드 정유이용
정확한 연구결과 없음

## Slide 14
연구 부진
원목 자체만 이용
가공 기술 부족

## Slide 15
출 처
- 국립 산림 과학원
- 논문 : 삼나무 건조 중 발생하는 휘발성 유기화합물
Terpenoids의 분석 (이수연⋅곽기섭⋅김선홍⋅이전제)
- 책 : 피톤치드의 비밀, 역사넷
- 인터넷 : 산림지
주식회사 주연홈쇼핑 피톤케어닷컴
목재업체 후지 히노끼 등

## Slide 16
감사합니다

## Slide 17
Q&A