## Slide 1: 의료용 생체 접착제
4조
신경희 박미린 서진혁 이상철

## Slide 2
의료용 생체 접착제를 선택한 이유
천연소재의 접착제가 각광받고 있어
선택하게 되었음.

## Slide 3: 목차
의료용 생체 접착제
의료용 생체 접착제 분류
의료용 생체 접착제 주성분
의료용 생체 접착제 전망

## Slide 4: 의료용 생체 접착제
두 생물학적 물질들 간의 접착

## Slide 5: 의료용 생체 접착제 분류
의료용 접착제
수술에 의한 절개 손상에 대해 수복보조수단으로 사용
생체조직 혈관의 접합용 접착제로
시아노 아크릴레이트계 가 사용
인공관절, 경조직용 에는 본 시멘트 사용

## Slide 6
피부 및 뼈 접착출혈방지
안과 수술, 혈관, 내장 연결
뼈 접착 및 밀봉
성형 수술, 손톱 수술

## Slide 7
치과용 접착제
연조직용-시아노아크릴레이트계 접착제
경조직용- 치과용 시멘트, 수복용 레진

## Slide 8
생물접착제
물속에서도 강한 접착력을 가짐
바다 갈조류의 접착성 단백질 등을 주성분으로 한 접착제
봉합사의 대체, 뼈 상처의 수복 등 에 사용

## Slide 9: 의료용 접착제 주성분
경조직용 접착제 | 연조직용 접착제
메타크릴계 본 시멘트 – 뼈의 회복, 뼈의 접착제 | 플라즈마계 신경조직의 보호, 피부의 코팅, 지혈 등에 사용
치과용 충전재료 접착성 충전용 레진- 충치의 충전 치료용,치질 접착 충치예방용 실란트- 구치교합면의 홈에 도표 | 실리콘계 피부, 인공피부의 표면보호용 접착제로 사용
폴리우레탄계 에폭시계 | 젤라틴계 콜라겐 고정, 접착 피부 점막의 접착 ,코팅에 사용

## Slide 10
시아노아크릴레이트계
피브린계
젤라틴계
폴리우레탄계

## Slide 11: 시아노아크릴레이트계
가정용 약 20%, 공업용 약 75%
의료용 전 세계적으로 5% 이하
순간접착제와 성분이 유사
접착강도 크나 충격에 약하고 내열성, 내수성이 떨어짐
사용 후 자연 분해되지 않는 단점

## Slide 12
상처의 외부에만 사용
포름알데히드 발생→이소부틸, 이소프로필 등 바뀜
초기에 주로 사용.
→조직 독성이 심해서 현재는 거의 사용 되지 않음
n-부틸 시아노아크릴레이트가 미국을 제외한 다른 국가에서 부분적으로 사용

## Slide 13: 피브린 글루
트롬빈과 피브리노겐이 피가 상처 등으로 공기에 노출 시 굳게 만드는 물질
유럽 → 말초신경의 봉합, 미소혈관의 봉합 등에 적용
일본→ 수술용 접착제로 혈관 외과 영역,뇌신경 외과수술, 뼈의 접착 등 정형외과 수술 등에 이용

## Slide 14
접착부위의 수분에 영향을 받지 않음.
혈소판과 응고장해가 없고, 조직적합성이 우수.
접착력이 약함
→ 피브린 글루 제조시 피브로인, 콜라겐 등 혼합

## Slide 15: 젤라틴 글루
젤라틴(G), 레조시놀(R), 포름알데히드(F)
→가교(GRF)
조직 접착성이 높음
포름알데히드가 생체내의 단백질에 가교반응을 일으켜 독성을 나타냄

## Slide 16
젤라틴, 폴리글루타민산, 수용성 카르보디이미드의 가교반응을 이용한 새로운 접착제개발
피브린에 비해 접착시 결합강도가 낮지만, 시간이 지남에 따라 전단강도 증가로 피브린 글루의 접착력을 능가할 것으로 예상

## Slide 17: 폴리우레탄계
생체 조직 표면의 물을 흡수하여 조직과의 밀착성을 높임
연조직 함몰 봉합부의 응력 집중이 경감하여,접착제의 경시적 안정성이 증가
방향족 디이소시아네이트가 생체 독성
→경화속도 지연시켜 무독성 불소화 지방족 디이소시아네이트를 사용 → 유용성이 기대

## Slide 18: 의료용접착제의 기능적요구
수분이 존재하는 곳에서도 상온, 상압에서 빠르게 접착해야 됨
멸균이 가능하고 독성이 없어야 함
창상면에 밀착해서 기계적 물성을 유지해야 함
생분해성이고 지혈효과가 있어야 함
생체의 치유가 방해되지 않아야 함

## Slide 19: 접착제 없는 의료용 패치 개발
게코도마뱀 발바닥의 나노 미세구조를 본떠 접착제가 없어도 피부에 붙는 건식 의료용 접착 패치
의료용 패치는 아크릴레이트라는 끈끈한 화학물질을 이용. 이 물질은 민감한 피부의 경우 피부 트러블을 발생
이를 이용한 의료용패치에는 아크릴레이트가 없음
피부 부작용이 없고 중금속 성분도 검출되지 않음

## Slide 20: 홍합에서 의학의 재발견
홍합의 접착 단백질이 여러 표면에 잘 붙는다는 점에서 착안
접착단백질 80% 히알루론산 20% 혼합→ 의료용 접착제
홍합이 족사 속 관을 이용해 단백질을 분비하는 원리
두 성분이 뒤섞인 액체 상태로 히알루론산이 단백질을 물 밖으로 퍼지지 않게 해 주는 관 역할
40mg으로 20kg를 감당할 수 있는 접착 능력
수술 부위를 실로 꿰매는 대신 그대로 붙일 수 있음

## Slide 21: 담쟁이덩굴의 접착원리로 상처 봉합제 만든다
담쟁이덩굴이 분비하는 접착물질의 화학구조
→ 당이 긴 사슬로 연결된 다당류
→ 아미노산 3개를 합한 저분자 물질
각각의 물질 자체로는 접착력이 없지만 둘을 합치면 접착제
"수분이 많은 인체의 상처를 봉합하는 의료용 접착제로 최적 조건"

## Slide 22: 의료용접착제 전망
국내 가정용 수요 증가율 낮아 시장정체를 보임.
해외 선진국에서는 좋은 접착력 으로 인정.
잠재 시장의 규모는 크게 평가됨.

## Slide 23
상처·수술부위를 접착제로 봉합하는 방법이 향후 각광받게 될 것.
선진 접착제 기업들은 의료용접착제 연구개발 진행중.
한국접착제 업계는 미약하나 KIST등 연구소 중심으로 활발히 연구개발중.
고통이 적고, 감염위험이 적으며, 상처가 말끔히 아무는 이점으로 상용화가 본격화 될 것으로 전망

## Slide 24: 참고문헌
http://gift.kisti.re.kr/data/IAC/files/KISTI_200401_JHS_adhesive.pdf
(한국과학기술정보연구원)
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2009/09/0 -구글
http://www.patentkorea.co.kr
http://wwwkisti.re.kr
http://www.kipris.or.kr

## Slide 25
감사합니다