## Slide 1: 접착제 개요

## Slide 2: 접착제의 역사
석기시대
- 고대인은 흑류석 등으로 창, 칼 등을 만들어 나무나 대나무에 고정시키기 위해서 아스팔트를 사용
- 3300년 전 티벳의 무화과판이라고 생각되어지는 판에 작은 조각이 접착
- 크레타섬 소노소스 궁전벽에 칠하기 위해서 쵸크, 철황토, 동청프리트 안료에 BINDER로 이용
이집트
- 아카시아 나무에서 채취한 아라비아 고무, 계란, 풀, 반액상의 발삼, 수목에서 채취된 수지 등을 사용
창세기
- 바벨탑 건축용으로 피튜맨 수목에 몰타르를 접착제로 사용
- 이것을 만든 사람이 최초의 접착 기술자
- 피튜맨 수목은 지중해 사람들이 생활에 사용할 용기를 위한 실링제
로마인 배를 송진으로 제조
고대 중국인은 기생목의 수액으로 접착제 제조
9세기 물고기, 치즈로부터 접착제 제조

## Slide 3: 접착제의 향후 전망
접착제는 그 자체가 최종 사용하기 위한 제품이라기 보다는 주로 최종 제품을 제조하기 위한 보조재로 사용
접착제는 최종 제품의 변화 요구에 자연스럽게 개량, 개발
환경에 나쁜 영향을 주지 않는 제품 및 제조방법, 자동화에 의한 제조 단가의 저하, 경량화, 고기능화 소재 개발 및 요구가 확대
무용제형의 개발, 고기능성 접착제의 개발 등 만능 접착형 접착제로부터 특정기능 부여의 다품종 소량생산방식으로 변화

## Slide 4: 현재 목재 접착제
1900년대 초반
- Perkins가 tapioca starch를 가성소다로 변형한 액상 접착제 개발
- 상온에서 안정한 접착제로 합판의 대량 생산 가능
일차세계대전 전후
- 상온에서 사용이 가능한 단백질 접착제 (Casein) 개발
- Laucks가 대두단백질을 이용한 합판용 접착제 개발
이차세계대전전후
- Baekeland가 석탄산접착제 (PF)를 개발
- Farbennindustrie가 요소수지 접착제 (UF) 개발: 저온 경화, 저가, 무색의 접착선 제공
- Koppers Co.에서 resorcinol계 접착제 개발: 고가, 상온경화, 내수성 보유, 석탄산 수지 접착제와 혼합하여 외장용으로 사용
- Polyvinyl계 접착제 개발: 상온 경화, 무색 접착선 제공

## Slide 5: 지류 접착제
적용대상
- 박스, 종이봉투, 라벨, 라미네이트, 골판지, 테이프 등
사용 접착제
- Sodium silicate
- Starch
- Vinyl 수지
- Animal glue
- Hot-melt, 폴리에틸렌, 비닐 아세테이트, 폴리아미드 등이 사용
Presuure-sensitive 접착제
- Drew가 1930년에 개발
- 고무와 천연계 및 석유화학계 접착제가 사용
- 테이프 및 라벨에 적용

## Slide 6: 금속 접착제
역사
- 2차 세계대전 중 영국의 Aero사와 미국의 Cycleweld사와 Goodrich사에서 개발
- 석탄산 접착제와 함께 폴리비닐, neoprene rubber, nitrile rubber를 사용
- 1950년에 에폭시수지 개발

## Slide 7: 접착제의 분류 - 적용
경화형 접착제
- 열의 공급과 함께 용융된 후 냉각에 의해 경화 발생
- cellophane, vinyl acetate, asphalt, ethyl acetate, ethylene polymers, polyvinyl 등
휘발형 접착제
- 피도체를 물 또는 용제로 습윤화한 후 접착층으로부터 용제를 휘발시켜 경화
- 천연 또는 합성 고무, 비닐계 접착제 등
중합형 접착제
- 에너지의 공급 (열, 전자선 등)에 의해 접착 성분들이 촉매 또는 빛과 함께 중합 발생
- RF, 폴리에스테르, epoxide, urethane 등
Pressure-sensitive 접착제
- 끈적거리는 점을 이용한 접착제
- 접착 및 비접착이 용이

## Slide 8: 접착제의 분류 – 화학적 조성
천연계
- starch, dextrin, asphalt, animal and vegetable proteins, 천연고무, shellac 등
반석유화학계
- cellulose nitrate와 같은 cellulose 유도체 접착제
석유화학계
- 비닐계: poly vinyl acetate, polyester neoprene 등
- 중합형: epoxide, polyurethane, PF, UF, RF MF 등

## Slide 9: 접착제의 분류 – 화학적 조성
열가소성
- soluble
- starch 또는 그 유도체, asphalts, 단백질계, cellulosics, vinyls, acrylics
열경화성
- insoluble and infusible
- PF, UF, RF, MF, epoxides, polyurethane, 천연 또는 합성 고무 등