## Slide 1: 도료의 종류 - 천연도료

## Slide 2: 옻칠도료
개요
- 옻나무는 중앙아시아 고원지대가 원산지
- 옻나무의 껍질은 초기에 회백색이며 광택이 있으나 후에 세로로 쪼개지는데 이때 껍질에서 이생작용에 의해 형성 발육하는 옻액구를 가짐.
- 껍질에 상처를 내어 옻액을 채취하며 이 액은 백색의 점성을 지닌 액체이며 공기와 접촉을 하면 갈색으로 변색
- 옻액의 주성분은 urushiol (페놀성 물질로 전체의 60~80% 차지)이며 고무질, 함질소물질, 수분도 함유
- 내구력이 필요한 모든 기물에 사용되었으며 이를 기초로 칠기문화가 형성

## Slide 3: 옻칠도료
채취법
- 살목채취법:옻액을 채취하는 그 해에 나무전체 옻액을 빼놓고 벌채
- 생채취법: 옻을 채취하면서 나무를 고사시키지 않고 적당히 채취하면서 또는 격년제로 채취하여 완전히 옻나무의 기능을 회복시키게 하는 방법
- 쌍긁기법: 살목채취법과 유사하나 흠을 상하양쪽으로 수평하게 줄을 그어 흠을 내는 방법이며 한여름인 점이 살목채취법과 차이
- 화칠: 한국 고유의 채취법으로 어린나무 (4~5년)를 벌채하여 물에 담근 후 끓여 채취하는 방법으로 품질이 약간 저하되는게 단점

## Slide 4: 옻칠도료
종류
- 고광택 투명옻: 투명도가 높은데 양호한 생옻을 선택하여 고무질을 고르게 분산시켜 정제옻의 건조피막에 광택과 살오름성을 부여
- 투명 납색옻: 양질과 저질의 옻을 적당히 배합하여 교반한 후 정제작업을 하고 건성유 또는 수지, 보조제의 분량을 적절히 첨가하면서 유분의 양을 줄여 납색을 띠게 제조.
- 흑옻: 옻 자체의 색이 흑색이 아니며 옻을 검게하는 철, 구리, 알루미늄 등의 금속과 urushiol이 반응하여 변색 된 옻
- 생칠: 옻나무에서 채취한 회백색의 수액
- 정제칠: 생칠을 화학적으로 가공 처리한 것으로 흑칠, 투명칠, 색칠로 다시 구분

## Slide 5: 옻칠도료
건조방법
- 소량의 밀랍, 주정, 글리세린, 봉밀콩즙을 가하는 것이 전통적인 방법
- 상온경화: 옻액의 laccase의 산화중합으로 경화하며 습도는 75~85%가 적당
- 고온경화: laccase이 경화에 관여하지 않고 urushiol이 직접 산소와 열에 의해 경화
특징
- 내약품성이 우수하며 단단한 도막을 형성
- 견고성이 우수하며 방수, 방부성, 열 전기에 대한 절연성이 우수
- 광택이 없어지더라도 표면을 깨끗이 딱으면 광택이 재생
- 자외선에 약해 백화현상이 발생전기절연성은 건조상태에서 우수하지만 고습상태에서 매우 불량

## Slide 6: 옻칠도료
특징
- 내약품성이 우수하며 단단한 도막을 형성
- 견고성이 우수하며 방수, 방부성, 열 전기에 대한 절연성이 우수
- 광택이 없어지더라도 표면을 깨끗이 딱으면 광택이 재생
- 자외선에 약해 백화현상이 발생전기절연성은 건조상태에서 우수하지만 고습상태에서 매우 불량

## Slide 7: 식물성 천연수지도료
로진
- 소나무에 상처를 내어 수액을 모아서 증기로 증유하여 얻어진 송진을 가공
정제하여 얻어진 것을 고무로진이라 히며 황색에서 갈색이 있음
- 이 로진은 아미에틴산을 수지산의 혼합물인 유용성 페놀수지, 에스테르
고무의 제조에 사용되는 외에 석탄, 산화아연 등으로 처리하여 경화로진을
제조
댐머 (dammer)
- 남방산의 식물에서 채취하며 담색
- 그대로 용제에 녹이면 담색 바니쉬 또는 에나멜로 제조 가능
- 래커로 사용하려면 용제에 녹여서 알코올을 가하여 탈납 후 사용

## Slide 8: 식물성 천연수지도료
코팔 (copal)
- 천연수지 중에 가장 경질이며 수지액이 땅속에 뭍어 희석상태가 된 것
- 아프리카 및 남방에서 산출
- 기름이나 석유계 용제에 잘 용해가 되지 않아 300~360°C로 가열하면 분해
유출되어 유용성이 됨
셀락 (shellac)
- 수목에 부착하여 기생하는 혼충의 분비물을 정제한 것.
- 인도, 동남아시아에서 산출
- 나무에 그대로 부착한 것은 스틸락 (styllac)이라 하고 조제한 것은
시이틀락 (sheetllac)이라 함.
- 알코올, 케톤, 에스테르계의 용제 녹인 것을 락니스 (llacnish)라 하며 옹이,
목공가구의 도료 사용
- 황갈색의 셀락을 소오다회 용액에 녹여서 표백한 것을 백락으로 사용

## Slide 9: 천연도료 – 식물성 천연수지도료
특징
- 천연도료는 무공해, 무독성, 환경친화적 도료로 아마인유, 오동나무유 등
식물에서 추출한 무공해 천연원료를 이용 제조
- 환경친화적 도료로 강도가 높고 내구성이 우수
- 부피 고형분의 함유량이 일반 도료의 두배이므로 넓은 면적을 도포할 수 있음.
- 정전기를 일으키지 않고 천연 향기를 발산
- 건조시간이 일반도료에 비해 다소 길다는 단점