## Slide 1
      7조
      손중선, 박상현, 채수인, 정연우, 이선규
HCHO 잡는 천연 대두접착제 상륙
Notes: 안녕하십니까 sky뉴스 손중선입니다. 포름알데히드를 잡는 천연대두접착제가 상륙하여 화제가 되고 있는데요
이번 시간에

## Slide 2: 목 차
서론
-천연 접착제 수요 급증 이유
본론
-대두접착제 개발 이유
-대두접착제의 장단점
-대두단백질의 제조 방법
-대두접착제의 접착력, 내수성 향상 방법
결론
-천연접착제의 향후 전망
Notes: 이번시간에 그 천연접착제의 수요 급증 이유와 천연대두접착제의 개발이유 장단점 제조방법등 접착력과 향후 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

## Slide 3: 천연 접착제 수요 급증 이유
새집 증후군 문제
-친환경 접착제의 출원 급증 -> 유기용제계 접착제의 급감
2002년 친환경 접착제 관련 출원 단 2건 -> 2011년 24건으로 대폭 증가
유기용제계 접착제 관련 출원 2002년 50건 -> 2011년 20건으로 급격히 감소
친환경접착제의 경우
Notes: 우선 새집증후군이 사회 문제로 대두되면서 친환경 접착제의 출원은 급증한 반면 유기용제계 접착제가 급감하게 되었는데요.
특허청에 따르면 2002년 친환경 접착제 관련 출원은 단 2건에 불과했으나 2011년 24건으로 대폭 증가하였다고 합니다.
반면 유기용제계 접착제 관련 출원은 2002년 50건에서 2011년 20건으로 급격히 감소해 대조적인데요.
친환경 접착제의 경우 수성(水性)형 접착제 관련이 33%, 용제 없이 접착성분을 녹이는 무(無)용제형 접착제 관련 출원 17%, 황토나 전분 등 천연계 접착제 29%, 기능성 첨가제를 함유한 개량 접착제 21% 순으로 출원하였습니다.
그럼 현장에 나가 있는 이선규 기자를 통해 대구대 정연우 박사님과 학생들과의 인터뷰를 들어보도록 하겠습니다.
이선규 기자~

## Slide 4: 대두접착제
대두를 이용하여 만든 천연접착제
대두란?
  동양의 오곡 중 하나
  단백질의 공급원으로 중요한 역할을 함
  우리나라에서 쌀 다음으로 중요한 부분을 차지해온 곡물
Notes: 이선규: 네 현장에 나와있는 이선규 기자입니다. 제 옆에는 정연우 박사님이 계신데요
그럼 박사님께 몇가지 질문 해보겠습니다.
천연접착제를 개발하게 되신 이유가 있으실텐데 대두 접착제를 개발하게 되신 이유가 어떻게 되십니까?
정연우: 대두 접착제를 개발하게 된 이유는 먼저 대두접착제란 대두를 이용하여 만든 천연접착제 입니다.
먼저 대두란 무엇인가에 대해 간단히 말씀드리자면, 동양의 오곡 중 하나로 단백질의 공급원으로 중요한 역할을 합니다.
또 밭의 지력을 유지하게 해주는데 큰 중요한 역할을 해주는 곡물이고,
우리나라에서 쌀 다음으로 중요한 부분을 차지해온 곡물로 친환경적인 제품을 생산할수있다는 장점에 의해 더욱 더 많은 연구가 가속화되고 있는 곡물이죠.

## Slide 5: 개발이유
파티클보드와 섬유판 등에 사용하기 위해 연구되어짐
UF, PF, MDI 등 접착제 에서 방출되는 포름알데히드 때문
합성수지의 일부는 환경적으로 유해한 특성을 지니고
있음 친환경적인 접착제 개발 필요
Notes: 개발 이유로는 대두자체의 점도가 낮아서 다루기 쉬운 곡물로, 열압과 냉압조건에서 모두 생산이 가능하기 때문에 파티클보드와 섬유판 등에 사용하기 위한 접착제로서 연구되어지고 있습니다.
또 지금까지 접착제로 사용되어온 합성수지의 일부는 환경적으로 유해한 특성을 지니고 있어, 인체에 유해하지 않은 친환경적인 접착제 개발이 필요하였습니다.
또 uf, pf, mdi등 접착제에서 방출되는 포름알데히드때문에 이들 접착제를 대체할 수 있을뿐아니라 친환경적인 접착제를 개발해야 할 필요성이 대두되었고 이러한 배경에 의해 대두단백질을 이용한 접착제의 연구를 하게 되었죠.

## Slide 6: 대두접착제 장단점
장점
  포름알데히드 방출 X
  재생 가능한 자원
  반응이 쉬움
  대량생산 가능
  비용이 저렴
  균에 의해 자연적 분해
단점
  물에 대한 저항성 없음
  접착력 약함
  열에 약함(70℃이하 유지)
  제조과정의 어려움
  높은 점도
  미생물에 약함
Notes: 이선규: 그렇군요. 그렇다면 자세히 그 특성과 장단점이 있다면 어떤것이 있는지 알고 싶은데요?
정연우: 먼저 장점으로는 포름알데히드방출이없습니다, 친환경적인제품을뜻하는것이고, 국내에서 1500년부터 재배되어, 아직 우리나라에서 많이 재배되는 곡물입니다.
그리고 반응이 쉽게 일어나며, 대량생산이 가능하다는점과, 비용이 저렴하다는점, 균들에 의해 자연적분해가 가능하다는 장점을 가지고 있죠.
최근에 이런 대두접착제의 장점을 이용해 접착력과 물에 대한 저항성을 향항시킨 제품을 개발하고, 가격을 낮추어 생산하기 위한 노력이 계속 되고 있습니다.
반면 단점으로 물에 대한 저항성이 없고, 물에 민감하여, 강도가 ks 규격은 미치나 약한 편입니다. 또 제조과정이 어렵고, 높은접착성이 요구되는 단점이 있죠
이선규:생각보다 좋은 장점을 갖추었는데요 그에 반해 많은 단점이 있네요.그렇다면 단점들을 보완할수 있는 방법이 있다면 말씀좀 해주시겠습니까?

## Slide 7: 대두접착제 특성
보완방법
  화학적으로 변화시킴
  대량생산을 가능 하게함,
  반응이 비교적 쉬움
  비용이 저렴함
  효소를 이용하여 구조를 변형
  특성을 변화시킬 범위가 제한
  효소가 비쌈
  그러나 반응 조절이 용이, 특성조절이 용이
Notes: 정연우: 보완방법으로는 화학적으로변화시키거나 효소를 이용하여 구조를 변형시켜 사용하여야 합니다.
화학적으로 변화시키는 방법으로는 아세틸화, 인산화반응, 가교결합반응등이 있으며,
화학적으로 단백질을 변형시켜 접착제로 사용하는 것은 대량생산을 가능하게 하고, 반응이 비교적 쉬울뿐 아니라 비용이 저렵하다는 장점이 있습니다.
효소를 이용하는 방법은 화학적반응을 이용하는방법보다 특성을 변화시킬 범위가 제한적이고 효소도 비쌉니다. 하지만 반응 조절이 용이하고, 반응의 특이성 때문에 특성조절이 용이하다는 장점을 지니게 됩니다.
이선규: 아 그렇군요 상용화 되기까지는 역시 많은 연구과 필요하셨을테니 보완방법도 두루 갖추고 있으시네요. 그럼 연구에 참여한 다른 학부생들과의 인터뷰도 해보도록 하겠습니다.

## Slide 8: 대두단백질 추출 과정
대두가루 형태(Soy flour)
헥산(Hexane)
탈지 대두
Ph 7~8.5
( 따뜻한물)
Mix
Soy protein
Isolate(SPI추출)
1.대두가루는 저 비용
But, 낮은 접착력, 물에 저항성 x
2.SPI는 고 비용 접착력 우수
물에 저항성 우수, 다른 화합물과 혼합
Notes: 대두가루를 이용해 외장용 목질 재료로 사용 무리가 있으나, 내장용으로 사용가능 SPI는 외장용으로도 사용이 가능하다.

## Slide 9: 접착제 물성
입자크기, 점도, 단백질 구조에 영향
효소, 알칼리 가수분해를 이용 점도 낮춤
미처리 단백질은 내부결합에 의해 좋지
않은 접착력 나타냄
Notes: 접착제용 입자크기는 325mesh 97%이상 통과, 목재 접착제 점도는 500~5000 cP, 단백질의 접힌 구조를 펴면 더 좋은 접착력 나타냄
알칼리 가수분해(NaOH)를 하여 더 좋은 접착력과 내수성을 나타내나, 사용 가능시간 짧아짐.
알칼리 가수분해를 함으로 단백질이 펴지면서 극성과 비극성 그룹이 밖으로 나와 목재와의 접착력, 내수성 증가
내부화학결합 = 수소결합, 반데르발스 힘, 분자간 공유결합, 소수성 상호작용 등 결합을 끊어야 함

## Slide 10: 접착력향상
주요 대두단백질 TMSP, AMSP 사용
단백질 함량 2mg/cm2까지 접착력 증가
단백질 고형분 14% 이상 사용불가
Notes: TMSP : Trysin Modified Soy Protein Trysin : 단백질 분해효소 중 하나
AMSP : Alkali Modified Soy Protein
2mg/cm2를 넘어가면 고점도로 목재 표면 습윤성이 상당히 저하되어 접착력 나빠짐
활엽수가 공극이 더 크거나 많고 추출물의 양의 차이로 더 높은 접착력이 나오는 것이라 생각
14%이상은 점도가 높아져 사용불가. 점도를 낮추면 접착력도 같이 낮아짐

## Slide 11
내수성: 물이나 습기에 잘 견디는 성질
특징
1.수분에 약하다
2.습도가 높은
곳에서 취약
3.온도에는
영향 받지 않음
Notes: 입자현상, 발포현상 등등 메커니즘을 방해하는 요인을 설명할것!

## Slide 12: 내수성 측정방법
WSAD -내장재 전용 -상온에서 24시간 동안 침지 강도 전후 비교
BWT -외장재 전용 -63도 내외서 24시간 건조 4시간 가열 후 냉각
ASTM -상대습도 90%, 온도 23도 60시간 보관 -상대습도 25%, 온도 48도 24시간 노출 -상대습도 90%, 온도 23도 70시간 보관 -상대습도 25%, 온도 48도 24시간 보관후 시편 제작 측정
Notes: 내수성 측정 방법 설명 이것으로 측정하니 합성수지와 천연수지 방법이 이렇게 나왔다고 설명

## Slide 13: 합성 vs 천연(내수성)
접착제 | 저항성 |  |  |  | 명칭
 | 연속응력 | 열 | 수분 | 생물 | 
PF | E | E | E | E | 합성수지
RF | E | E | E | E | 
MF | E | E- | E- | E | 
UF | E | G- | G- | E | 
카제인 | E | G | F | P | 천연수지
대두 | E- | G | F- | P | 
전분 | F | G | P | P | 
수교 | G | F | P | P | 
초산비닐 | F | F- | P | E | 
검 | P | P | F | E | 
E=매우 우수, G=우수, F=양호, P=불량
Notes: 전슬라이드와 빗대어 설명

## Slide 14: 내수성 향상 및 연구동향
화학적 처리방법 -수산화나트륨 이용 알카리 처리 -알카리 처리는 물에 대한 저항성 증가 -Calcium salts, disulfide(가교제 사용)
또 다른 방법 -GuHCl에 SPI를 녹여 접착력 증가 -Urea, SDS로 얻는것이 내수성 향상 (but, PF에 대해 경쟁)
Notes: 일반적으로 음성 성분으로서 S2를 함유하는 것. 즉, 일반식 MS2로 표시되는 것을 이른다. 일반적으로는 이황화물 이온 S22-를 함유하는 화합물 칼슘이온은 생체내에서 여러가지 역할을 지니고 있다. 예를들면 골격치아의 구성성분이고 응혈기구의 중요한 인자이며, 모세혈관의 투과성에도 관여하고 근의 흥분수축기구에 필수적이다

## Slide 15
Kymene 557H이용 -종이 강도를 증가시키는 레진 용액 -불용성 3차원 망상구조 생성 -SPI-K 접착제 생성 (강도, 내수성 우수)
내수성 향상 및 연구동향
특성 | SPI-K
강점 | 1.재생 가능한 자원 2.포름알데히드 미방산 3.밝은 색을 띰 4.가공시 용이
약점 | 1.높은 가격으로 인한 PF에 비해 경제성 상실 2.대두가루 이용시 내장재로만 사용
Notes: 내수성향상으로 현재쓰고 있는 방법
그 것의 장단점 설명 그리고 앞으로 대두의 단점을 극복한 열쇠를 내수성이 쥐고 있다고 다시한번 설명

## Slide 16: 합성수지와 천연접착제 비교
합성수지 접착제 | 천연접착제
내수성, 내구성 향상을 위해 멜라민이나 페놀수지를 혼합하거나 공축합 시켜 사용 | 합성수지계 접착제에 비해 저렴
제품으로 부터 인체에 해로운 포름알데히드 방출 | 재생 가능한 물질로 친환경적
＊ | 여러 응용분야에 적용가능

## Slide 17: 향후 전망
삶의 질과 환경에 대한 관심이 증대되면서 접착산업 또한 환경친화적인 방향 제시
천연계 접착제 및 무용제계 접착제에 대한 연구가 활발히 진행
앞으로의 시장에서도 많은 수요와 생산을 필요 할 것이라 전망

## Slide 18: 감사합니다.

## Slide 19: 참고 문헌
1. 대두를 이용한 친환경 접착제와 목질 복합체(논문)
- 주효숙, 박영준, 김현중 – 한국접착및계면학회
2. KISS 학술 데이터 연구회
3. 구글
4. 산림청 홈페이지 –목재 연구방법