## Slide 1: 발광도료

## Slide 2
어두운 곳에서도 빛이 발광하도록 만든 도료
발광도료란?
빛을 내는 물질을 첨가 시킨 도료, 형광도료 또는 축광 도료
형광체, 인광체로 된 발광안료를 적당한 전색제에배합 시킨 도료`

## Slide 3
빛이 없는 곳에서 주변의 물체보다 밝아 보이는 것
`물질이 빛의 자극에 의하서 발광하는 현상
빛을 저장하여 어두운 곳에서 발하는 것을 말하며, 축광은 야광에 비해 상대적으로 빛을 길게 발광하는 것을 말한다.
축광과 야광
야광과 형광
야광, 형광, 축광이란?

## Slide 4
라듐 및 테리지움(8H) 등 방사성 물질의 방사선
에너지원을 이용하여, 항시 일정의 빛을 내는 도료
현재는 ZnS가 주로 쓰임
용도 : 시계, 나침반, 무전기, 항해 항공기구 표시판, 전등 스위치 등 야광표시, 비상표시, 어업용, 군사용 등
발광도료의 종류
자발광도료

## Slide 5
미세한 유리알갱이를 후도도막에 함유시킨 도료로, 야간 안전운전에는 절대 필요로 하는 도료이다
용도:도로면, 도로벽 표시
재귀반사도료
발광도료의 종류

## Slide 6
가시광선에는 보이지 않으나 자외선 파장영역에서는 보이는 특수한 안료
용도 : 카드 및 지폐의 위조방지
광고물 및 간판
발광도료의 종류
UV발광도료

## Slide 7
활용 사진
활용 사진

## Slide 8
활용 사진

## Slide 9
활용사진

## Slide 10
개발도상국인 중국의 수요가 증대되고 있어 투자가치가 높음 예상
현대 생활의 미적추구의 다양화를 통해 확산수요 높음 예상
야간 시선집중효과가 있어 광고물등 으로인한 고부가가치 예상
10시간 이상 발광하는 초축광물질의 개발 등 앞으로의 개발전망 또한 밝음
발광도료의 이용전망