## Slide 1
목재건조학
윤영준
김평범
방명훈
김종윤

## Slide 2
과제를 하려 모인 4조. 그러나,
과제의 주제를 정하지도 못하고 …

## Slide 3
우리 과제 언제함?
모름ㅋ

## Slide 4
마, 날씨도 꾸리한데
찜질방가서 좀 쉬다
하자

## Slide 5
일단 어디 들어가서 생각 좀
하자
콜ㅋ
콜 ㅋ

## Slide 6
찜질방 입구 사진~
저기다 ㅋㅋㅋ

## Slide 7
그리하여 4조는 찜질방에 가게 되었는데 …

## Slide 8
목차
찜질방?
건조의 필요성
- 천연건조
- 인공건조
건조결함
사용목재
불가마방
숯과 건조

## Slide 9
찜질방
- 27도씨, 35도씨, 45도씨, 57도씨 등 여러 찜질방이 존재
- 온도마다 쓰이는 목재건조를 다르게함
- 건축 전 바로 사용가능하게끔 적합한 함수율로 건조 실시
- 천연건조와 인공건조를 실시
찜질방이란?
일정한 온도와 습도를 계속 유지하여 인체에 유익한 환경을 제공

## Slide 10
건조의 필요성
건조가 필요한 이유?
-목재는 많은 수분을 함유, 썩기 쉽고 강도도 낮고 무엇보다 가공 후
수축이나 이상상태가 됨 -목재는 제제 후 건조하여, 비로서 본래의 성질을 나타내고 사용목적에 적합하게 되므로 건조는 가공상 빠뜨릴 수 없는 공정

## Slide 11
- 3개월 이상 천연건조 실시
- 사전에 예비건조를 실시하면 보다 균일한 최종 함수율을
얻을 수 있고 건조결함을 예방
- 특별한 건조장치가 필요 없어서 시설비용과 작업비용이 적음
- 작업이 비교적 간단하고 기술적 숙련도가 낮음
1)천연건조
건조의 필요성

## Slide 12
1)천연건조
- 건조장을 설치할 때 잔적과 통로를 계획적으로 배치 하는것이 중요
- 통로의 방향과 크기, 잔적의 방향, 크기 수량 및 간격을 고려
건조의 필요성

## Slide 13
1)천연건조
잔적 : 목재를 정리하여 쌓아놓는 목재관리 방법
- 건조 결함을 예방하고 비용 절감
- 여름철에는 병충해가 일어나기 때문에 신속히 제재를 하고
건조를 실시할 필요가 있음
건조의 필요성

## Slide 14
1)천연건조
그러나 천연건조의 단점으로는….
- 건조 소요시간이 김
- 기건 함수율 이하로 건조가 불가능함
- 기후와 입지 등 자연조건의 영향을 많이 받음
- 넓은 장소가 필요
건조의 필요성

## Slide 15
- 에너지를 인위적으로 부여하여
목재를 건조하는 방법으로
열기건조가 가장 일반적이고
이외에 고온건조, 진공건조,
제습건조, 열판건조 등의
방법이 있음
2)인공건조
건조의 필요성

## Slide 16
- 건조실의 온도, 습도와 풍속 등의 건조 조건을 인공적으로 조절하는 건조방법
- 건조를 빨리 할 수 있고, 낮은 함수율까지 건조 할 수 있음
- 기후, 장소와 입지 조건 등의 제약 없이 건조할 수 있으나 열기 건조실의
설치비가 많이 들고, 고도의 건조 기술이 요구됨
2)인공건조 – 열기건조 장점
건조의 필요성

## Slide 17
열기 건조실의 설치비가 많이 들고, 고도의 건조 기술이 요구됨
옹이가 빠지는 경우가 생김
하지만, 단점보다 장점이 더욱 많아 열기건조가 널리 쓰이고 있음
2)인공건조 – 열기건조 단점
건조의 필요성

## Slide 18
건조결함
건조를 하게 되면 왜 결함이 없을까?
궁금해요?

## Slide 19
생재 사용 시 휨, 뒤틀림으로 발생
인체에 유해물질 발생 때문에 되도록이면 화학적 약품처리 X
건조를 하여 목재를 사용 하더라도 건조 결함은 완전히 막을수 없음
옹이 빠짐, 파임, 갈라짐, 터짐 현상 발생은 자연적인 현상
건조결함

## Slide 20
찜질방 내 결함?
목재가 갈라지거나 터짐 발생
건조결함

## Slide 21
찜질방 내 결함?
옹이부분 결함 발생
옹이 빠짐, 파임, 터짐
건조결함

## Slide 22
찜질방 내 결함?
목재의 결함을 최소화 하기 위해 찜질방 내부에 습도조절하는 시스템을 적용!
건조결함

## Slide 23
사용목재
삼나무
루나우드
대나무

## Slide 24
삼나무
- 다른 목재 보다 더 오래 사용가능
- 변하는 환경 속에서도 사용가능, 사용수명이 김
- 추출물은 목재를 부식하는 균들의 생장과 번식을 억제
사용목재

## Slide 25
루나우드
열처리된 고급 목재(함수율4%) - 치수가 안정적
- 목재 보존특성과 날씨에 대한 저항성이 큼
- 곰팡이가 필 수 있는 물질을 제거하여 부패하지 않음
- 열 보존능력이 좋음
- 가공이 쉽고 가공시 찢어짐, 벌어짐, 들뜨는 현상이 적음
사용목재
Notes: 열처리된 고급 목재(함수율4%) - 열처리하여 수분이 조절된 상태이므로 변형이 거의 없어 치수가 안정적다.
- 목재 보존특성과 날씨에 대한 저항성이 향상되었습니다.
- 곰팡이가 필 수 있는 물질을 제거하여 부패하지 않습니다.
• 습기에 대한 영향이 적습니다.
• 단열 성능이 개선되었습니다.
• 고온처리하여 위생적입니다.
• 레드파인에 열처리를 하여 짙은 갈색으로 고급스러운 느낌이 듭니다.
• 표면의 경도가 향상되었습니다.
• 가볍고 부드럽습니다.
• 가공이 쉽고 가공시 찢어짐, 벌어짐, 들뜨는 현상이 적습니다.
• 특유의 구운나무향이 납니다.

## Slide 26
과거때부터 인체에 좋은 나무로 알려짐
- 민간요법으로 우리에게 친근한 목재
- 혈액순환에 큰 효과가 있고 열강도가
매우 큼
- 습도조절 능력이 있음
대나무
사용목재

## Slide 27
2. 찜질방
대나무 – 과제도중 단체로 숙면…
Zzz
Zzz
Zzz

## Slide 28
2. 찜질방
단체로 숙면을 마치고 나오는 길에…
찜질방 내부 장식재 중에 반가운것을
볼 수 있었는데, 목재 횡단면의
터짐!!!

## Slide 29
2. 찜질방
불가마방 – 목재의 열 성질
- 목재는 열에 접촉하면 치수가 변함
- 열전도율이 낮기 때문에 건축자재로 쓰기가 좋음
- 열적 성질은 수종에 따라 밀도와 추출물의
종류가 다르므로 수종간에 차이가 있다
- 열의 치수변화는 수분함량에 의한
치수변화에 비해 극히 미미
나도
열받았다!!!

## Slide 30
2. 찜질방
불가마방 – 삼나무
- 약품처리x
- 습기, 부식, 충해에 강함
- 사용범위 넓음
- 긴 수명
- 높은 내구성, 치수안정성

## Slide 31
숯과 건조
- 건조와 달리 나무를 태움
- 3주정도 건조 후 숯 제조
- 열기건조는 80도에서 실시하는 반면
숯은 1000도 이상에서 제조

## Slide 32: 감사합니다!!

## Slide 33
여기 나무 없어.
문열어줘!!
ㅋㅋㅋ
..
미공개분 사진!

## Slide 34
미공개분 사진!

## Slide 35
미공개분 사진!
아… NG야 ?
또 찍어야되? …

## Slide 36
미공개분 사진!
아 피곤하네 ….

## Slide 37
미공개분 사진!
아 배고프다 … 왜 밥 안주지?

## Slide 38
미공개분 사진!
19