## Slide 1: 제 5 장 천연건조

## Slide 2: 서론
개요
- 천연건조 (air or natural drying)란 생재 또는 기타 목제품을 천연건조장에 쌓아 자연의 대기 조건에 폭로시켜 말리는 것.
- 천연건조장은 옥외건조장과 가열시설이 없는 옥내건조장이 있음.
- 천연건조는 주로 옥외건조장에서 실시되며, 이를 옥외건조라 함.
- 옥내건조는 귀중재 건조에 유리하고 건조결함의 예방과 비교적 저함수율까지 건조 가능

## Slide 3: 천연건조의 장단점/이용
장점
- 특별한 건조 장치가 필요없어 시설비용과 작업비용이 적고, 넓은 부지와 간이한 시설이 필요하나 열기건조시설보다 적은 자본이 요구
- 열에너지가 절약
- 작업이 비교적 간단하며, 특수한 건조기술이 덜 요구
- 열기건조의 예비건조로써 효과가 매우 큼.
- 열기건조 전에 사전 예비건조는 보다 균일한 초종함수율을 얻을 수 있고 건조 결함 예방하며, 열기건조실 능력을 보완하고 건조 비용을 절감

## Slide 4: 천연건조의 장단점/이용
장점

## Slide 5: 천연건조의 장단점/이용
단점
- 건조 소요시간이 길다.
- 기건함수율 이하로 건조할 수 없다 (통상 건조도: 12~25%)
- 기후 (온도, 습도, 강우량, 광선, 바람)와 입지 등 자연조건의 영향을 많이 받음.
- 넓은 장소 필요

## Slide 6: 천연건조의 장단점/이용
이용
- 여러 단점에도 불구하고 천연건조는 널리 이용되고 있는데, 이는 목재의 수송, 저목, 사용 중에 일어날 수 있는 곰팡이, 변색, 썩음 등의 피해 예방과 목재를 건조하지 않고 옥외요으로 사용했을 때 예상되는 수축량을 감소시킬 목적
- 건조 가능한 최종함수율은 기후 (대기의 평형함수율)에 따라 광범위하게 변함.
- 최종함수율: 고온 저습 지역은 6%, 조온 다습지역 24%, 온대지역 12~18%로 우리나라의 경우 12%까지 건조 가능
- 인공건조의 경우 함수율 25% 정도로 천연건조하는 것이 경제적으로 유리하며, 이 때 표층의 함수율은 20% 또는 그 이하가 되며, 열기건조에 문제가 발생하지 않음.
- 천연건조로 곡가공용재, 옥외용 가구용재, 비난방용 건축재 등은 함수율 20%이하로 천연건조하여 사용

## Slide 7: 천연건조의 장단점/이용
이용
- 열압용 곡가공용재, 실내용 건축재 등은 낮은 함수율 12~18%까지 건조해서 사용
- 실내가구용재와 공작재 간은 것은 천연건조로서 충분치 않아 인공건조의 예비건조로 천연건조를 실시

## Slide 8: 천연건조장
입지 선정
- 재목을 쌓을 수 있는 충분한 부지가 있는 곳
- 주풍의 접근이 용이하고 햇빛이 잘 드는 곳
- 배수가 잘 되는 곳
- 운재의 편리를 위하여 목재 가공공장 근처
- 평지 또는 경사가 완만한 곳
- 변색 및 부후균 발생의 근원이 되고 공기 이동을 방해하는 잡초나 나무 부스러기 등 오물이 없는 곳
- 습지를 피하고 약간의 고지가 좋음.
- 정방형의 부지보다 장방형의 부지가 더 유리 (남북으로 향한 긴 부지보다 동서로 향한 긴 부지가 더욱 유리)
- 바람이 입목과 건물 등 유사한 방해물에 차단되지 않고 화재 위험이 없는 곳

## Slide 9: 천연건조장
건조장의 설계
- 천연건조를 잘 할 수 있도록 잔적과 통로 등을 계획배치하는 것이 필요
- 통로의 방향과 크기, 잔적의 방향, 크기 수량 및 간격을 고려
- 통로에는 주통로와 횡단통로가 있는데, 공기의 이동을 촉진하고 재목의 운반과 방화선으로 이용
- 주통로는 남북 방향과 일치하는 것이 바람직하고, 횡단통로는 잔적 내에 공기 순환을 촉진하는 방향으로 맞추는 것이 필요
- 잔적의 크기는 건조 속도, 재장, 변색 또는 할렬 등의 위험 정도, 지가 등을 고려하는데, 보통 1.5~4.8m로, 활엽수는 2.4m 그리고 침엽수는 2.4~4.8m로 잔적의 높이는 6m 정도
- 잔적의 배치는 주풍의 방향과 일치하는 것이 좋으며, 잔적 기초는 습한 공기가 쉽게 빠져 나가고 튼튼한 기초가 필요

## Slide 10: 천연건조장
건조장의 설계

## Slide 11: 천연건조장
건조장의 설계

## Slide 12: 천연건조장
잔적 - 목재관리
- 원목의 보호
* 건조 결함 예방하고 건조 비용 절감을 위한 주위 필요
* 더운 계절에서 건조가 촉진되어 횡단면 할렬이 일어나고 병충해가 일어나기 쉬우므로 가능한 신속히 제재를 하고 건조를 실시할 필요가 있음.
- 잔적전 제재목의 보호
* 고온의 날씨의 경우 균과 해충의 침해를 받기 쉽고, 직사광선에 노출되면 할렬과 스프리트가 일어나기 쉬우므로 간이 방부처리 후에 재목을 빨리 쌓아 병츙해 예방 필요

## Slide 13: 천연건조장
잔적 – 잔적의 종류
- 수평적: 잔목을 사용하면서 재면에 수평이 되도록 쌓는 방식
- 경사적: 잔목을 사용하면서 재면에 약간 경사지게 쌓는 방식으로 경사는 1/50~1/10 정도
- 수직적: 건조할 판재에 잔목을 끼워가면서 거의 수직방향으로 세워 쌓는 방식
- 엔드랙킹 (end racking): 잔목을 사용하지 않고 막대기로 받쳐서 판재를 서로 엇갈리게 해서 x형으로 쌓는 방식
- 수직적과 엔드랙킹은 신속한 건조가 가능하나 상하부간 함수율차이가 크고 할렬 또는 틀어짐의 피해가 잘 나타나는 결점이 있음.
- 삼각적 및 사각적: 잔목을 사용하지 않고 목재의 끝부분 재면이 서로 접촉하여 삼각형 및 사각형으로 쌓아 올리는 방식
- 삼각적과 사각적은 비교적 신속한 건조가 가능

## Slide 14: 천연건조장
잔적 – 잔적의 종류

## Slide 15: 천연건조장
잔적 – 잔적의 종류

## Slide 16: 천연건조장
잔적 – 잔적의 종류
- 계단적: 잔목을 사용하면서 재장이 긴 재목은 잔적 하부에 쌓고 재장이 짧은 재목일수록 상부에 쌓는 방식
- 교호적: 두꺼운 재목을 쌓을 때 잔목을 사용하지 않고 건조할 재목 사이 인접한 재간 공간 위에 재목을 쌓는 방식
- 층적: 재목의 재면이 잔목에 의해 분리되어 공간을 갖도록 쌓는 방식
- 실적: 잔목을 사용하지 않고 재목의 모든 재면이 서로 접촉하도록 쌓는 방식
- 층적은 천연건조에 널리 사용하며, 실적은 건조재의 저목 또는 운재 중에 사용
- 복스적: 수평적과 경사적에서 잔적의 전면과 후면이 평면이 되도록 하여 잔적의 외형이 상자모양으로 쌓는 방식으로 균일한 건조가 가능하고 할렬과 틀어짐 등의 건조결함이 적음.

## Slide 17: 천연건조장
잔적 – 잔적의 종류
- 수적과 기계적
- 기타: 철도침목, 갱목, 단척물 등을 건조하기 위한 특수한 적재방식도 있음.
- 침목은 큰 각재를 사용하므로 건조할 때 통풍관계와 강우 후의 배수 등을 고려한 특수한 방법의 잔적이 필요

## Slide 18: 천연건조장
잔적 – 받침목과 잔목
- 잔적을 하기 전에 각 기초를 연결하기 위하여 잔적의 세로 방향과 가로 방향에 받침목을 설치
- 목재를 쌓을 때 잔목을 사용하는데 잔적 내 통풍이 잘 되도록 건조할 재목의 제축에 직각방향으로 배치해서 상하 간의 재목을 띄어 놓는데 사용
- 잔목은 대부분 목재를 사용하는데 성숙재를 사용하고저질재보다는 옹이 등의 결점이 없고통직목의 곧은 목재가 좋으며, 저렴한 비용 필요
- 단풍나무, 너도밤나무, 참나무, 힉코리 등의 활엽수와 미송과 낙엽소 등의 침엽수재가 흔히 사용
- 잔목의 두께는 2.0~3.0cm, 너비는 2.5~7.5cm로 균일한 것을 사용하고 건조할 목재가 클수록 두꺼운 것을 사용

## Slide 19: 천연건조장
잔적 – 잔적의 크기
- 잔적의 너비는 1.05~4.8m 범위이고 침엽수는 활엽수 보다 거의 2배의 크기
- 잔적의 크기가 너무 크면 잔적 내부와 하부는 건조가 지연되므로 적절한 통풍이 일어나도록 통로를 설치
- 청변균의 우려가 있는 경우 좁게 쌓는 것이 유리하며, 할렬이 일어나기 쉬운 재목은 넓게 샇음.
- 잔적의 높이가 높으면 하부의 건조가 느리고 과도한 하중이 기초와 하부에 쌓여진 재목과 잔목에 부하되어 경고한 기초와 많은 적재비용이 필요
- 일반적으로 4.5m 이하로 조절
- 낮은 잔적은 쇼규모 공장에서 많이 사용

## Slide 20: 천연건조장
잔적 – 재간간격
- 재간간격은 통풍과 잔적률을 좌우하며, 넓으면 통풍이 잘되어 건조시간을 단축
- 너무 넓으면 단위면적당 적재량이 적어져서 건조장의 과대한 면적이 소요
- 잔적 내 공기의 이동은 수평이동 (바람에 의한 이동)과 수직이동 (냉각에 의한 이동)으로 구분
- 바람의 작용과 잔목에 의해 생긴 수평공간을 통해 수평이동이 발생하며, 수평이동 중에 주위 목재로부터 열을 뺏겨서 냉각되고 흡습한 무거운 공기는 재간의 수직통로를 통해 하부로 수직이동하면서 기초로 빠져 나감.
- 습한 공기가 배재되고, 신선하며 건조한 공기가 대치되면서 건조가 진행

## Slide 21: 천연건조장
잔적 – 잔적지붕
- 잔적을 강우와 직사광선으롭터 보호하여 건조할 재목의 할렬, 틀어짐, 변색과 부후 등의 방지와 건조속도를 증가
- 저습고온일 때 잔적 하층부의 재목은 할렬과 틀어짐이 잘 일어나고 균일한 건조가 불가능
- 지붕은 건조속도를 증가시키고 저한수율까지 건조하는데 도움
- 일시지붕과 영구지붕
- 저급재를 2층으로 덮거나 방수지, 합판, 슬레이트 등을 재료로 사용
- 지붕은 강풍에 견딜 수 있도록 지붕 위에 무거운 배판을 올려 놓거나, 나이론 또는 철사줄로 고정이 필요

## Slide 22: 천연건조장
잔적 – 잔적시기
- 천연건조는 열기건조보다 건조 초기에 습도가 낮아서 두꺼운 재목에서 할렬이 잘 나타나고, 전 건조기간을 통해서 온도가 낮기 때문에 건조초기에 변색이 쉬움.
- 청변의 위험성이 있으면 봄에 건조하는 것이, 할렬리 우려되면 가을에 건조
- 활엽수재는 청변의 우려는 적으나 할렬이 잘되고 침엽수재는 반대 현상이 발생
- 활엽수재는 저온고습 조건이 적당하며, 침엽수재는 고온저습이 적당
- 신속히 건조가 되는 기간이나 계절을 활성건조기간이라 하며, 매월 유효천연건조일수 (effective air drying days-EADD)
- EADD: 월간 평균상대습도가 연간평균상대습도보다 5% 이상이고, 월간평균풍속이 연가평균풍속보다 시속 4마일 이하의 조건을 갖는 달은 2일을 공제해서 EADD는 28일EADD를 결정하는 인자: 온도

## Slide 23: 천연건조장
잔적 – 잔적시기
- EADD를 결정하는 주요 인자는 온도로 어떤 지역의 기상자료를 이요하면 유효천연건조일수를 산출할 수 있음.
- 생재상태의 1인치 참나무를 적단히 천연건조장에서 6월초에 쌓아서 함수율 20%까지 건조하는데 60일이 소요
- 11월 초에 적재한다면 EADD 기초로 계산하면 3월말에 종료되며, 건조소요일수는 2.5배 증가
- 온도 다음으로 상대습도, 풍속이 결정인자

## Slide 24: 천연건조장
잔적 – 건조결함
- 천연건조는 건조조건을 조절할 수 없으므로 건조결함의 위험이 큼.
- 천연건조의 건조 결함은 수축, 병충해의 감염, 화학적 작용 등에 의해 발생
- 수축: 표면할렬, 스프리트, 내부할렬, 틀어짐 등
- 균의 감염: 청변, 곰팡이, 부후
- 해충의 감염: 충공 등
- 화학반응: 갈변, 잔목표시

## Slide 25: 천연건조장
잔적 – 건조결함 (할렬) 예방법
- 잔적 내에 지나친 통풍을 억제하는 것이 필요
* 잔적의 폭을 넓히고 잔적의 간격을 좁힐 것 (0.6m 정도까지 가능)
* 재간간격을 좁히고 (2.5cm 정도까지 가능), 가급적 얇은 잔목을 사용하고 잔적 전면과 잔목이 많이 나오도록 할 것.
* 가급적 복스적을 실시하고 잔적지붕을 설치
* 귀중재일 경우 엔드 코팅을 실시
* 항할렬 족쇄를 사용

## Slide 26: 천연건조장
잔적 – 건조결함 (변색과 부후) 예방법
- 잔적 내의 통풍을 촉진시키거나 예비 방부처리를 실시
* 잔적의 폭을 가급적 좁히고, 재간간격과 잔적간격을 넓힐 것.
* 잔적지부을 설치하고 건조장의 청결을 유지
* 잔적하부에 통풍이 잘 되도록 하고 두꺼운 잔목을 사용
* 보조 통로의 폭울 넓히고 건조 전에 예비 방부처리 또는 잔적 후 실시, 피해가 우려되는 곳에 방부액을 분무
* 가능한 신속한 건조를 실시

## Slide 27: 천연건조장
잔적 – 건조결함 (틀어짐) 예방법
- 잔목은 기초의 가로받침목과 직각으로 수직이 되도록 배치
- 잔목간격을 좁히고 (약 40cm 정도), 잔목의 두께를 같이 하고 건조할 판재의 두께도 일정하게 유지
- 잔적지붕을 설치하고 잔적 상부에 콘크리트 블럭이나 기타 재료로 4kg/cm2 정도로 하중을 전후면에 균등하게 부하
- 꺽쇠 크램프 (hold-down clamp)로 틀어짐을 억제

## Slide 28: 천연건조장
건조속도와 건조일수
- 대부분의 재목은 1개월 이내에 건조가 잘 되나, 그 이상에서는 건조속도도 지연되고 기상조건에 의해 큰 영향을 받음.
- 목재인자: 수종, 두께, 목리방향
- 목재의 투과성과 수분의 확산성 그리고 변재율에 의해 차이 발생
- 기후인자: 온도, 습도, 풍속, 강우량 등이 크게 작용
- 건조속도는 겨울 중에 저온에 의해 지연되며, 목재의 평형함수율도 중요한 영향인자
- 목재는 저습에서 빨리 건조되며, 고습일 경우 통풍이 잘 되도록 조절 필요
- 건조장인자: 건조장의 설계, 지면과 배수 설비
- 적재인자: 적재방향, 적재크기와 간격, 기초와 지붕 및 잔목 두께

## Slide 29: 천연건조장
건조속도와 건조일수

## Slide 30: 천연건조장
건조속도와 건조일수
- 태양열 복사는 잔적 사이 공간지면을 가열하고 잔적상부의 공기는 대류에 의해 가열
- 태양열복사와 대류는 건조장의 온도상승과 습도 저하로 건조 촉진
- 건조일수를 보면 미송과 소나무류는 20~300일, 활엽수는 50~200일, 비중이 크고 건조가 느린 목재는 1년 이상 소요

## Slide 31: 천연건조장
건조속도와 건조일수

## Slide 32: 천연건조장
비용감소
- 건조 비용의 감소를 위하여 건조 손상의 감소, 건조시간의 단축, 노무비의 절약 (기계적을 사용) 등이 필요
- 건조시간 단축의 필요성: 건조중 재목의 제고비가 너무 큰 비중을 차지
- 무거운 활엽수재는 가벼운 활엽수재나 대부분의 침엽수재보다 건조가 느려 천연건조 비용이 높음.
- 건조 손상비는 급속 건조에 의하여 발생하므로 급속건조를 피해야 함.