## Slide 1: 도료의 유동성 및 도막결함

## Slide 2: 도료의 유동성
유동성
- 도장의 주체부분은 도료를 피도물의 표면에 적용하는 도포공정과 유동
상태에서 도료가 경화해서 연속피막이 되는 건조공정으로 구성
(도료:졸 → 도막:겔)
- 도료의 젖음과 유동성이 중요
- 정전분체도장과 전착도장에서는 도장에 전기에너지를 이용하기 때문에
이들 영향이 큼.
- 도료는 액체 (비히클)에 고체 (안료)가 분산되어 있어 불균질하며 따라서
유동성이 매우 중요

## Slide 3: 도료의 유동성과 건조
건조
- 건조과정을 거쳐 도막을 형성
- 유동성 및 점착성을 가진 도료가 유동성과 점착성을 나타내지 않도록
도막을 형성하는 과정
- 용제증발에 의한 것 (물리적 변화)
- 가교반응에 따른 것 (화학적 반응)
- 도막의 결함은 대부분 건조과정 중에 발생

## Slide 4: 도막 결함
개요
- 결함을 지배하는 기본적인 인자로 도료의 유동성과 표면장력
- 도료의 종류, 도장방법, 도장조건에 따라 다양
붓자국과 흐름현상
- 붓자국: 도료의 점도가 높고 붓이 빳빳하거나 도막이 엷을 때 붓의 운동에
평행하게 붓과 유사한 줄무늬가 남는 현상
- 도료가 좁은 틈을 통해 유출할 때의 유선의 흐트러짐에 기인
- 흐름현상: 도료가 중력에 의해 흘러 일시적으로 두껍게 도포되거나 점도가
낮을 때 또는 건조의 문제로 커튼상태로 흐르는 현상

## Slide 5: 도막 결함
오목꼴 (cratering)
- 평활한 도막 표면에 거품방울의 움푹 들어간 곳이 불규칙적으로 발생하는
현상
- 도료의 성능, 환경조건 및 피도물의 조건이 나쁘다거나 도장 설비 기술의
문제로 발생
거품 (frothing)과 핀홀
- 거품: 도막의 안에 기포를 가진 상태에서 건조되어 발생
- 핀홀: 도막표면에 바늘로 찌른 것처럼 작은 구멍이 생긴 상태
- 발생구조는 유사하나 차이는 도막표면에 구멍이 있는가에 의해 규명
- 핀홀은 속건성의 합성수지도료에서 쉽게 발생
- 도료의 점도와 표면장력, 용제의 증발속도와 관련

## Slide 6: 도막 결함
오렌지 필 (orange peel)
- 평평한 도막에 유자나 밀감껍질처럼 곰보가 생기는 현상
- 도료를 용해시키는 힘이 없는 신나를 사용하거나 도료가 점도가 높을 때,
도료를 엷게 도포했을 때, 실내온도가 높고 풍속이 빠를 때 발생
백화 (blushing)
- 도막표면이 하얗게 희미하게 광택이 없어지는 현상으로 전체 또는
국부적으로 발생
- 고습시 휘발건조가 급속히 일어나는 래커 등을 도포할 때 발생하며 용제가
급격히 증발하기 때문에 도막표면이 급냉되어 공기 중에 수분이 도막표면에
응집 흡착되어 발생되는 현상

## Slide 7: 도막 결함
번짐 (bleeding)
- 초벌칠 또는 하지의 색이 덧칠한 도막에 번져 마무리칠 도막의 색이 변하는
현상
- 초벌칠 도료에 사용되고 있는 안료가 덧칠한 안료에 녹음으로 발생
- 유기안료에 의해 주로 발생하며 무기안료에서는 일어나지 않음.
색분리 (flooding)
- 안료를 혼합할 때 안료입자의 크기, 비중, 응집성이 달라 안료의 침강속도에
차이가 생겨 도막 표면과 아래층의 색조가 달라지는 현상
- 용제의 증발성, 안료의 분산과 응집, 안료의 전하, 계면에너지 등이 영향

## Slide 8: 도막 결함
주름 (wrinkles)
- 도막 경화시 일어나는 주름 같은 무늬가 나타나는 현상
- 1회 칠한 도막에서 발생하는 주름을 wrinkling, 겹쳐 칠한 도막에서 일어나는
주름을 lifting, 가열건조시 건조로 속에서 도료가 경화할 때 연소가스 중의
산성가스 성분이 도막에 접촉되어 도막의 표면층과 내층 사이에서 발생하는
gas checking