## Slide 1: 목재도장론 및 실험 - 도료 – 정의/구성

## Slide 2: 정의
도료
- 액상의 유동상태로 물체의 표면에 도포하면 얇은 층이 되고 시간의 경과와 가열 그 외의 에너지의 공급에 의해서 표면에 부착하고 고화하여 물체에 보호와 미관을 부여하는 연속피막이 되는 것
- 도장하는데 적당하게 설계되고 배합되고 여러 공정을 거쳐 제조되고 조사된 화학제품
- 유동상태에서 피도물 (건축물, 구조물, 선박, 자동차, 전자기계, 금속제품, 목공품 등)에 도포된 후 시간과 열, 다른 에너지에 의해서 경화하거나 3차원적인 그물망상 구조를 만들어 고체물질로 변화하는 특성을 가진 제품
- 액체에서 고체로 즉 졸에서 겔로의 이행을 이용하는 유기화학제품
기타
- 도장: 도료를 물체 표면에 칠하는 것
- 건조: 칠한 도료의 엷은 층이 경화하는 것
- 도막: 건조된 연속피막
- 도장과 건조는 최종목적인 도막을 합리적으로 가장 좋은 상태로 형성시키기 위한 수단

## Slide 3: 도료의 이용 분야
도장 소재
- 철판, 알루미늄과 같은 금속재료
- 목재, 합판과 같은 목재류
- 시멘트, 콘크리트와 같은 무기재료
- 각종 플라스틱 등
도장 물체
- 건축물, 플랜트, 탱크, 교량 등의 강구조물
- 선박, 자동차, 기계, 기기와 같은 공산품
- 가구, 악기 등의 목제품
- TV 등의 각종 플라스틱 제품

## Slide 4: 도료와 도장의 역사
유사이전 ~ 18세기
- 이집트의 미라가 옻칠로 도장
- 고분에서 발견되는 돌화살촉이 도장
- 천연물로 존재하는 역청질, 천연수지, 건성유, 생옻칠, 동물성 단백질
- 유채색의 분말을 혼합시켜 아름다움을 부여
18세기~
- 용제로 희석한 도료를 처음 사용한 시기 (감즙이나 옻칠이 바뀌어 오늘날의 식물유를 사용한 유성페인트가 등장)
- 1920년 이후 니트로셀룰로오스를 합성하여 락카에 응용
- 도장기기로써 스프레이건과 Air spray gun을 사용한 연속 공업도장도 가능
- 제 2차 세계대전 중 알키드수지, 초산비닐 에멀젼수지 등이 개발
- 전후: 에폭시, 아크릴, 비닐, 실리콘수지도 사용
- 도장방법: 정전도장 (1940년), Airless spray (1952년), roller coater (1962년), 전착도장 (1963년)
- 건조방법: 열풍가열법, 적외선 가열법, 자외선경화 (1967년), 전자선경화 (1966년)
- 용제에 의한 대기오염등의 공해방지 측면에서 무공해, 무용제형 분체도료의 출현

## Slide 5: 도료의 역할
물체의 보호
- 물체표면의 내부식성, 내후성, 내수성 및 내약품성 등을 향상
- 일반적으로 1회 도장의 두께는 10~40m, 특수한 경우 수백 m에서 수 mm까지 가능
- 2회 도장이 일반적이며 도막의 두께는 40~150 m
- 금속도장의 경우 보호를 위해서 방청안료가 들어간 하도도료를 사용하고 그 위에 미장을 위해서 각종 색채를 가진 상도도료를 사용
물체의 미장
- 색체, 광택, 모양, 도막의 평활성, 입체성, 연속성 등의 마무리감을 가지고 아름다운 외관을 연출
- 도막을 통해서 물체에 이미지를 주고 아름다움을 부여하는 것
물체의 특성부여
- 모든 물체의 표면 특성을 칠하는 것 만으로 변화 가능
- 생물저항 기능: 선박에 벌레와 식물이 부착방지, 곰팡이의 발생방지
- 열적 기능: 발열, 내열, 방화 등
- 전기전자적 기능: 절연, 반도체용, 대전방지, 도전, 전파흡수, 전자파차폐, 자성 등
- 기계적 기능: 탄성, 윤할, 도막보호, 후막 등
- 환경보전 기능: 결빙, 결노, 내후성, 이끄럼, 방음, 방진, 방사선 차폐, 자기세정 기능
- 광학적 기능: 형광, 발광, 자기발광, 반사, 광선택 흡수, 태양광 흡수, 자외선차단, 레이저광용, 액정표시

## Slide 6: 도료의 구성
도막성분
(불휘발 성분)
휘발성분
안료
도막형성
주요소
도막형성
부요소
도막형성
조요소
Vehicle
투명도료
유색도료
(에나멜)

## Slide 7: 도막성분 - 도막형성 주요소
정의 및 종류
- 도막의 주성분으로 건성유, 천연수지, 합성수지, 섬유소 유도체 등
- 연속피막을 형성하는 성분으로써 유기고분자 물질로 구성
- 고체상 및 액체상이 존재
- 건성유, 천연수지, 합성수지, 섬유소 유도체
특징
- 도료 및 도막 성능은 도막형성 주요소의 성질에 따라 결정
- 투명도료: 안료를 함유하지 않은 도료
- 불투명도료: 안료의 입자가 도막형성요소에 결합되어 도막이 형성되며 에니멜이 대표적 불투명도료
- 도료가 건조되어 도막화할 때 고체상의 도막형성 주요소는 화학반응이 일어나지 않으나 액상의 것은 화학적 반응이나 물리화학적 반응에 의해 고체로 변화

## Slide 8: 도막형성 주요소의 종류
구분 | 종류 | 예
액체 도막형성요소 | 건성유 | 아마인유, 들기름, 대두유, 오동유
 | 개량건성유 | 탈수피마자유, 말레인산화유, 스티렌화유, 솔빈산화유, 우레탄화유, 에폭시화유
 | 액체합성수지 | 불포화 폴리에스테르, 합성옻칠, 합성건성유
고체 도막형성요소 | 천연페놀 | 생옻칠, 캐슈낫트셀유
 | 천연수지 | 로진, 셀락, 담마르, 고무, 코팔
 | 가공수지 | 에스테르고무, 석회로진, 말레인산화 로진
 | 고체합성수지 | 알키드, 부틸에테르화 아미노알데히드, 페놀, 초산비닐, 염화비닐, 에폭시, 아크릴, 탄화수소, 우레탄, 비닐부틸랄, 규소수지
 | 셀룰로오스 유도체 | 니트로셀룰로오즈, 아세틸 또는 아세틸부틸 셀룰로오스
 | 고무유도체 | 염화고무, 환화고무
 | 역청질 | 아스팔트, 길소나이트, 타르피치, 팽윤탄
 | 수용성결합체 | 폴리비닐알코올, 카르복시 메틸셀룰로오스, 카제인 수용성전분

## Slide 9: 도막성분 - 도막형성 부요소
정의
- 정의: 도막의 성능을 향상시킬 목적으로 도료에 첨가하는 물질
- 가소제: 도막에 적합한 탄력성과 유연성을 향상시키기위해 배합하는 물질
- 건조제나 경화제: 액상 도막형성 주요소의 경화를 촉진
- 분산제: 안료의 분산을 개선
- 피막방지제, 증점제, 표면평활재, 방부재, 방청제, 자외선 흡수제 등
종류
종류 |  | 예
가소제 |  | 프탈산부틸, 인산트리크실렌, 프탈산옥틸, 프탈산디프로필
건조제 | 건성유용 | 리놀산코발트, 나프텐산납, 나프텐산지로코늄
경화제 | 액체합성수지 | 과산화벤조일, 과산화케틸에틸케톤, 옥트이산코발트
안료 분산제 |  | 스테아린산 알루미늄, 레시틴, 폴리에틸렌글리콜
유화제 |  | 트리에탄올 아민
증점제 |  | 알루미늄 스테아레이드
피막 방지제 |  | 디벤틴, 옥심
살충, 살균제 |  | DDT, PCP, BHC, 할로겐화 페날사딘

## Slide 10: 도막성분 - 도막형성 부요소
건조제
- 조합페인트, 유면성 페인트, 합성수지도료 등 산화반응으로 도료의 건조를 촉진시키는 물질
- 납, 망간, 코발트 등의 수지산염, 지방산염, 나프텔산염, 황산아연과 같은 무기산염
- 건조제는 유류와 상용성은 좋으나 보일유, 바니쉬 등에는 약 1% 중량비 정도만 첨가
- 과도하게 첨가하면 도막에 주름 등의 결함 발생
- 납염: 건조촉진력은 약하나 도막을 내부부터 건조
- 망간염: 납과 코발트의 중간에 속함
- 코발트염: 건조 촉진력은 강하나 도막의 상부건조를 촉진
가소제
- 도막에 적합한 탄력성과 유연성을 향상시키기 위해 배합하는 물질
- 락카 등의 섬유소도료, 비닐계 수지도료, 염화고무 도료 등에 쓰임.
- 프탈산 에스테르계, 인산 에스테르계, 아디피산 에스테르계, 에폭시계, 폴리 에스테르계, 염소 화합물계 등 있으며 dioctyl phthalate와 dibutyl phthalate가 주로 사용
기타
- 흐름방지제, 광택 소광제, 안정제, 유화제, 방부제, 침전방지제, 경화제, 경화촉진제, 피막방지제, 살충제, 방화제 등이 있음.

## Slide 11: 도막성분 - 안료
정의
- 도막에 색과 불투명성을 부여하거나 도막의 기계적 성질을 보강하기 위해 사용되는 불용성 분체
- 무기안료, 유기안료, 체질안료가 사용
- 도막형성요소나 용제에 불용성으로 도료 중에 아주 미세한 입자 (0.1~10m)로 분산
특징
- 전색제와 함께 섞어 도료, 인쇄잉크, 그림물감 등을 제조
- 합성수지, 고무, 셀룰로오스 등에 혼합시켜 물체의 표면을 착색
- 전색제 (vehicle): 안료가 함유되지 않은 유체성분 또는 도막형성 요소, 부요소와 용제를 합한 성분
- 페인트: 안료를 함유한 무용제형 도료
- 에나멜: 안료를 함유한 용제형 도료
- 투명도료, 바니쉬, 니스: 안료를 포함하지 않은 도료로서 투명한 도막을 형성
무기안료와 유기안료의 성질 비교
안료 | 색조 | 농도 | 내광성 | 내열성 | 내변색성 | 내용제성 | 은폐력 | 비중 | 흡유량
유기 | 선명 | 대 | 열 | 열 | 대 | 열 | 소 | 소 | 대
무기 | 약간 | 소 | 대 | 대 | 소 | 대 | 대 | 대 | 소

## Slide 12: 안료의 종류
방청안료
- 도막이 형성되었을 때 녹을 방지하는 기능
- 염기성안료, 가용성안료, 금속분안료
착색안료
- 도막의 색체를 얻기 위한 안료
- 유기계와 무기계가 존재
체질안료
- 전색제에 분산이 되면 불투명 또는 반투명으로 변화
- 도료의 중량과 도막의 피복력을 증대시키고 경도 등 도막의 성질을 개선하기 위해 사용
독성안료
- 어패류, 해초류 등 해중 생물의 부착을 방지하기 위해 사용
- 산화수은, 아산화동 등의 무기질 외에 최근에는 유기독물이 사용
내약품안료
- 내산 또는 내알칼리성 도료에 사용되는 안료
- 약품에 용해 또는 분해되지 않는 물질을 사용

## Slide 13: 안료의 종류/분류
내열안료
- 열에 안전한 물질을 사용
- 일반적으로 알루미늄 분말이 사용
발광안료
- 어두운 곳에서 빛을 발하는 안료
- 황산아연, 황산칼슘 등의 발광물질에 미량의 활성제를 함유
- 물체의 표식을 위해 사용
시온안료
- 온도의 변화에 따라 색이 변화하는 안료
- 불가역성: 변색 후 온도가 내려가도 원색으로 돌아가지 않는 안료
- 가역성: 온도가 내려가면 원색으로 돌아가는 안료
안료분류
- 색소: 유색과 백색
- 용도: 착색과 체질
- 반응형식: 건식반응과 습식반응
- 화학구조: 유기 및 무기

## Slide 14: 도막성분 - 안료
구분 | 종류 | 예
착색안료 | 백색안료 | 티탄백, 아연화, 리토폰, 연백, 안티몬백
 | 적색안료 | 카드늄레드, 철단, 톨루이딘레드, 레이크레드
 | 황색안료 | 황연, 철황, 티탄황, 안트라퀴논 옐로, 벤지딘 옐로, 한사 옐로, 퍼머넌트 옐로
 | 녹색안료 | 산화크롬, 프탈로시아닌 그린
 | 청색안료 | 감청, 군청, 프탈로시아닌 블루, 스티렌블루
 | 흑색안료 | 카본블랙, 철흑, 흑연
금속분안료 |  | 알루미늄분, 브론즈분
체질안료 |  | 백아, 바라이트분, 활석, 규조토, 알루미뉴백
광택소재안료 |  | 합성 실리카본
보강안료 |  | 아스베스틴, 운모분
방청안료 |  | 연단, 아여말, 아산화납, 크롬산아연. 사인화납, 납산칼슘
독성안료 |  | 아산화 동, 황색산화 수은

## Slide 15: 도막형성 조요소
정의
- 용제성분으로 고체인 도막형성요소를 용해하는 성분
- 도막형성요소가 유동성인 경우 희석하여 점도를 낮추기 위해 사용
특징
- 용제성분은 도료에 유동성을 부여하기 위한 성분
- 적용 후 건조과정 중 휘발하여 도막에 남지 않음.
- 각종 유기용제가 사용되지만 물을 용제로 사용하는 경우도 있음
분류
- 비점, 화학구조, 증발속도, 극성, 용해력에 의해 분류

## Slide 16: 도료의 성질
개요
- 20~40m의 얇은 박막
- 요구되는 성질은 감각적/심리적 (색, 광택, 작업성), 물리적 (경도, 굴곡성, 내충격성), 화학적 (내약품성, 내용제성), 전기적 (정전, 전착도장적성, 전기절연성), 계면물리화학적 (안료분산, 부착, 내식성)
구비조건
- 1회도장으로 두꺼운 막을 형성하도록 가능한 고감도, 저점도
- 속건성 또는 저온경화성
- 평활하고 광택이 있는 도막을 형성
- 도막은 단단하고 유연하며 부착성이 좋아야 함.
- 내후성, 화학적 저항성이 커야 함.
- 균형이 잘 조화시키는 것이 도료 배합의 기술
물성 영향인자
- 원료의 종류
- 배합비
- 경화조건 등

## Slide 17: 도료의 건조기구
개요
- 도료를 피도물의 표면에 도장하여 일정한 시간동안 자연방치 또는 가열 (소부) 등으로 도료가 도막으로 되는 것
고려조건
- 정화된 공기의 환기
- 온도 및 습도의 조절
- 열량공급의 적정화
결과
- 소지에 대한 충분한 부착성
- 표면구조 및 내부구조의 균형
- 화학적 및 물리적으로 우수한 도막을 얻음.

## Slide 18: 건조의 분류
일반적인 분류
- 자연건조
- 강제건조
- 가열건조
- 화학반응형 건조
- 자연, 강제 병행건조
KS 규격의 분류
- 정의: 도료를 얇게 칠한 층이 액체에서 고체로 변화되는 현상
- 종류: 용매의 휘발, 증발, 도막형성 요소의 산화, 중합, 축합 등이 포함
- 건조의 조건: 자연건조, 가열건조, 강제건조 등이 있음.
건조상태에 따라 KSM 5000-2511의 구분
- 지촉건조 (Set-to-touch)
- 점착건조 (Dust free)
- 고착건조 (Tack free)
- 고화건조 (Dry hard)
- 경화건조 (Dry through)
- 완전건조 (Full hardness)

## Slide 19: 도막형성 조요소의 분류
비점
- 저비점용제: 100°C 이하의 비점을 가지며 증발속도가 빠르고 강한 활성을 가지고 있어 높은 희석력을 보유하나 냄새가 심한 단점 (아세톤, 메탄올, 에탄올, acetate, benzene 등)
- 중비점용제: 비점이 100~150°C로 도료용제로 가장 많이 사용 (toluene, xylene 등)
- 고비점용제: 비점이 150°C 이상으로 강한 용해력과 증발속도가 느리며 광택을 부여하거나 백화현상 등을 막는데 사용 (cyclohexanon, ethyl amyl ketone, mineral spirit 등)
증발속도
- 속건성 용제: butyl acetate보다 3배 이상 증발속도가 빠름 (아세톤, ethyl acetate, benzene 등)
- 중건조성 용제: butyl acetate보다 1.5배 증발속도가 빠름 (ethyl alcohol, toluene, 2-butyl acetate 등)
- 저건조성 용제: pentanol보다 증발속도가 빠르고 2-butyl acetate보다는 증발속도가 느림. (butyl acetate 등)
- 아주 저건조성 용제: pentanol보다 증발속도가 느림 (diacetonalcohol 등)
용해력
- 진용제: 단독으로 용해하는 능력을 지닌 용제
- 조용제: 단독으로 용해하지 못하나 다른 용제와 혼합하면 용제로 사용 가능
- 희석제: 수지를 용해하는 것이 아니고 용액의 점도를 낮추는 작용하는 용제

## Slide 20: 용제의 종류/용도
분류 | 품명 | 비점 (°C) | 인화점 (°C) | 용도
탄화수소계 (지방족) | 백등유 | 170~250 | 52 | 유성도료, 보일류, 유성도료, 유변성 합성수지
 | 미네랄스프리트 | 140~220 | 26~38 | 
탄화수소 계 (방향족) | 톨루엔 | 110~112 | 7~23 | 레커계, 합성수지도료
 | 크실렌 | 137~142 | 23 | 
 | 솔벤트나프타 | 75~82 | 15 이하 | 
에스테르계 | 초산에틸 | 124~126 |  | 레커계, 염화비닐계, 아크릴수지계, 아미노 아키드계
 | 초산부틸 | 138~142 |  | 
 | 초산아밀 | 138~142 |  | 
케톤계 | 아세톤 | 55~60 | -20 | 염화비닐수지도료, 아미노수지도료, 래커계 도료
 | 메틸에틸케톤 | 77~80 | 0 이하 | 
알코올계 | 메탄올 | 64~65 | 6 | 아미노 알키드수지도료, 래커계 도료, 주정도료
 | 에탄올 | 78~79 | 18 | 
 | 부틸알코올 | 114~118 | 35 | 
에테르계 | 셀로솔브 | 128~157 | 40 | 래커계도료, 아미노 알키드도료, 아크릴도료
 | 부틸셀로솔브 | 163~174 | 60 |