## Slide 1: 도료 – 분류/성질/건조기구

## Slide 2: 분류
분류항목
- 도장방법, 건조조건, 도막의 성상 및 성능, 피도장물, 도장장소, 도장공정, 용도, 도료의 상태에 따라 분류
- KS에서는 도료를 구성하고 있는 도막형성요소에 의해 도료를 분류하고 이에 대한 규격 등을 제시

## Slide 3: 도료 분류표
분류법 | 대표적인 종류의 예
도막주요소 | 유성, 프탈산수지, 염화비닐, 에폭시, 아크릴, 유레탄, 아미노알키드
안료의 종류 | 알미늄, 광명단
도료의 상태 | 조합, 분체, 2액형
도막의 성상 | 투명, 무광, 백색도료
도막의 성능 | 내산, 내알칼리, 방화, 방부, 내열, 전기절연도료 등
도장방법 | 붓도장용, 스프레이용, 정전용, 전착, 침지도장용, 로라코타용도료
피도장물 | 콘크리트, 금속, 플라스틱, 목공용도료
도장장소 | 내부용, 외부용, 바닥용, 지붕용
도장공정 | 하도용, 중도용, 상도용
도료의 경화 및 건조성상 | 자연건조, 저온 소부용, 가열건조형, 자외선 경화, 전자선 경화
용도 | 선박, 건축, 자동차, 목공, 캔

## Slide 4: 성질
특성
- 도막의 보통 두께는 20~40m 정도의 얇은 박막
- 요구되는 성질은 다양하고 까다로움.
- 감각적 성질 (색, 광택, 작업성), 화학적 (내약품성, 내용제성), 전기적 (정전, 전착도장적성, 전기절연성), 계면물리화학적 (안료분산, 부착, 내식성)
도료의 구비조건
- 1회 도장으로 두꺼운 막을 형성하도록 가능한 고농도, 저점도
- 속건성, 저온경화성
- 평활하고 광택있는 도막을 형성
- 도막은 단단하고 유연하며 부착성이 좋아야 함.
- 도막은 내후성, 화학적 저항성이 커야 함.
- 이러한 조건들을 균형있게 조화시키는 것이 도료 배합의 기술
- 도료는 반제품으로 도장이라는 수단을 거쳐야만 완제품으로 완성
- 도료의 물성을 좌우하는 인자로는 원료의 종류, 배합비, 경화조건 등

## Slide 5: 도료의 성능 비교
도료 | 용도 | 성능 |  |  |  |  |  |  | 색상제한 | 가격
 |  | 건조 | 내수 | 내산 | 내알칼리 | 내광 | 내열 | 내용제 |  | 
유성페인트 | 건축목부, 철재 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 무 | 저
알키드 수지 | 교량, 공장철골 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 무 | 저
페놀수지 | 화학공장철골 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 무 | 중
실리콘알키드 | 교량, 플랜트 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 무 | 고
실리콘수지 | 내열조건부위 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 무 | 고
에폭시에스테르 | 플랜트 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 무 | 중
염화고무 | 교량, 탱크외부 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 무 | 중
염화비닐수지 | 교량, 수문 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 무 | 중
역청질 | 지하오물처리장 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 유 | 저
에폭시 | 플랜트, 수문 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 무 | 고
우레탄 | 교량, 플랜트 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 무 | 고
탈에폭시 | 수관, 수문, 오물처리 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 유 | 중
탈우레탄 | 동상 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 유 | 중
유기징크릿치 | 교량, 수문, 콘테이너 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 유 | 고
무기징크릿치 | 교량, 수문, 선박 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 유 | 고

## Slide 6: 건조기구
정의
- 도료를 피도물의 표면에 도장하여 일정시간 동안 자연방치 또는 가열 (소부) 등으로 도료가 도막으로 도는 것.
- 어떤 성능을 가진 도막을 얻기 위해 도료에 알맞은 건조조건을 부여
특징
- 고려조건: 정화된 공기의 환기, 온도 및 습도의 조절, 열량공급의 적정화
- 조건이 적정할 때 충분한 부착성, 표면구조 및 내부구조의 균형, 화학적 및 물리적으로 성질이 우수한 도막을 얻음.
- 특히 가열건조형 도료의 경우 가열온도 나 시간에 따라 화학반응이 차이가 있기 때문에 도막형성에 차이가 있으므로 부적당한 조건하에서 가열하게 되면 소기의 도막을 얻을 수 없음.

## Slide 7: 온도와 도료의 건조시간
 | 20°C | 5°C | 0°C
광명단 페인트 1 종 | 18 | 24 | 35
광명단 페인트 2 종 | 13 | 16 | 20
장유성 알키드 도료 | 15 | 20 | 30
염화비닐 도료 | ½ | ½ | 1
에폭시수지 도료 | 8 | 24 | 50 이상
유성 페인트 | 24 | 50 이상 | 50 이상
탈에폭시 도료 | 16 | 30 이상 | 30 이상

## Slide 8: 도료의 건조기구
건조기구 종류 |  | 도료의 구성 | 건조의 구조 | 도료의 예
기본적인 건조기구 | 1.용해냉각건조 | 도막형성 요소는 열가소성의 고체이며 도막형성 조요소는 함유하지 않음. | 용해한 도막형성요소가 냉각에 의해 고화하여 도막이 생성 | 열플라스틱 페인트, 고형 폴리에틸렌 도료
 | 2. 휘발건조 | 도막형성요소는 용해성의 고체이며 도막형성 조요소에 용해 | 도막형성 조요소가 증발한 후 고체의 도막형성요소가 도막으로 된다. | 셀락 바니쉬, 락카, 비닐수지도료, 에멀젼 도료
 | 3. 산화건조 | 도막형성 요소는 산화에 의해 고화하는 액체이며 도막형성 조요소는 미함유 | 도막형성 요소는 공기중의 산소를 흡수하여 산화되며 이로 인해 중합이 일어나 고화하고 난용, 난융성의 도막 형성 | 휘발유 등의 도막형성 조요소가 함유되지 않은 보일유, 조합페인트
 | 4. 중합건조 | 중합에 의해 고화하는 액체이며 도막형성 조요소는 미함유 | 도막형성 요소는 중합하여 고화하며 난융성의 도막이 얻어짐 | 불포화 폴리에스테르 수지, 에폭시화유 페인트
 | 5. 팽윤겔화 | 중합도가 큰고체의 미분상이며 가소제로 분산 | 도막형성 요소가 열에 의해 가소제에 팽윤되며 겔화에 의해 도막이 얻어짐. | 플라스틱졸 도료

## Slide 9: 도료의 건조기구
건조기구 종류 |  | 도료의 구성 | 건조의 구조 | 도료의 예
복합적인 건조기구 | 6. 융해중합 | 열가소성이며 가열하면 중합성의 고체로 되고 도막형성 조요소는 미함유 | 융해한 도막형성 요소가 가열에 의해 중합, 고화하여 도막이 형성 | 고형 에폭시 수지
 | 7. 휘발산화건조 (2 와 3의 복합) | 융해에 의해 고화 액체 또는 액체와 고체로 구성, 도막형성 조요소 함유 | 도막형성 조요소가 증발한 후 도막형성 요소가 남아 산화와 중합에 의해 고화 | 유 바니쉬, 알키드 수지 에나멜, 휘발성유를 함유한 조합페인트
 | 8. 휘발중합건조 (2와 4의 복합) | 중합에 의해 고화하는 액체 또는 액체와 고체이며 도막형성 조요소 함유 | 도막형성 조요소가 증발한 후 도막형성요소가 남아 중합에 의해 고화 | 산화성 아미노 알키드 수지, 하이솔리드 락카, 폴리우레탄 수지
 | 9. 휘발산화 중합건조 (2, 3, 4의 복합) | 산화에 의해 고화하는 액체와 중합에 의해 고화하는 액체를 함유 | 도막형성 조요소가 증발한 후 도막형성요소가 남아 중합에 의해 고화 | 산화형 아미노 알키드 수지
 | 10. 휘발 팽윤 겔화건조 (2와 5의 복합) | 중합도가 큰 고체의 미분상의 것으로 가소제와 도막형성 조요소에 분산 | 도막형성 조요소가 증발한 후 남은 도막형성 요소가 열에 의해 가소제에 팽윤되어 도막 형성 | 도막형성 조요소가 함유된 플라스틱 졸 도료

## Slide 10: 건조의 일반적인 분류
자연건조 (상온건조)
- 용제 증발형 건조
- 산화 중합형 건조
- 반응형 건조
강제건조
- 상온에서 60°C까지의 가온건조를 일으키며 목재용 아미노 알키드 수지 도료의 건조
가열건조
- 가열온도를 보통으로 100°C 이상으로 하는 것을 말하며 ASTM, BS에서는 강제건조보다 높은 온도를 말함
화학반응형 건조
- 2액형 이상의 도료 해당
자연, 강제 병행건조
- 자연건조 도료의 건조 촉진이 해당

## Slide 11: KS규격에 의한 건조의 분류
건조의 정의
- 도료를 얇게 칠한 층이 액체에서 고체로 변화하는 현상
- 건조기구: 용매의 휘발, 증발, 도막형성 요소의 산화, 중합, 축합 등
- 건조조건: 자연건조, 가열건조, 강제건조

## Slide 12: 건조상태 (KSM 5000-2511)
지촉건조 (Set-to-touch)
- 손가락 끝을 도막에 가볍게 대었을 때 점착성은 있으나 도료가 손끝에 묻어나지 않은 상태
점착건조 (Dust free)
- 손가락에 의한 방법: 손가락 끝에 힘을 주지 않고 도막면을 가볍게 좌우로 스칠때, 손끝 자국이 심하게 나타나지 않은 상태
- 솜에 의한 방법: 탈지면을 약 30cm 높이에서 도막면에 떨어뜨린 다음 입으로 불때 탈지면이 쉽게 떨어져 완전히 제거되는 상태
고착건조 (Tack free)
- 도막면의 손끝에 닿는 부분이 약 1.5cm가 되도록 가볍게 눌렀을 때 도막면에 지문자국이 남지 않은 상태

## Slide 13: 건조상태 (KSM 5000-2511)
경화건조 (Dry hard)
- 엄지와 인지사이에 시험편이 물리되 도막이 엄지쪽으로 가게하여 힘껏 눌렀다가 떼어내어 부드러운 헝겊으로 가볍게 문질렀을 때 도막에 지문자국이 없는 상태.
고화건조 (Dry through)
- 도막면에 팔이 수직이 되도록 하여 엄지손가락으로 누르면서 90°C 각도로 비틀어 볼 때 도막이 늘어나거나 주름이 생기지 않고 다른 이상이 없는 상태
완전건조 (Full hardness)
- 도막을 손톱이나 칼끝으로 긁었을 때 흠이 잘 나지 않고 힘이 든다고 느끼는 상태