## Slide 1: 용제 (Solvents, 신나)

## Slide 2: 서론
개요
- 도료는 도장할 때 유동상태에서 사용
- 수지가 액상이고 도료 자체가 충분한 유동성이 있으면 그대로 사용
- 실온에서 유동성이 없거나 그대로는 점도가 높아 도장하기 어려울 경우 도장하기 알맞게 용제로 희석하여 점도를 낮춤.
- 종류: 물과 유기용제 (용제, 신나)
용제의 분류
- 용해력: 진용제, 조용제, 희석제
- 비점: 저비점, 중비점, 고비점 용제

## Slide 3: 용제의 종류/용도
분류 | 품명 | 비점 (°C) | 인화점 (°C) | 용도
탄화수소계 (지방족) | 백등유 | 170~250 | 52 | 유성도료, 보일류, 유성도료, 유변성 합성수지
 | 미네랄스프리트 | 140~220 | 26~38 | 
탄화수소 계 (방향족) | 톨루엔 | 110~112 | 7~23 | 레커계, 합성수지도료
 | 크실렌 | 137~142 | 23 | 
 | 솔벤트나프타 | 75~82 | 15 이하 | 
에스테르계 | 초산에틸 | 124~126 |  | 레커계, 염화비닐계, 아크릴수지계, 아미노 아키드계
 | 초산부틸 | 138~142 |  | 
 | 초산아밀 | 138~142 |  | 
케톤계 | 아세톤 | 55~60 | -20 | 염화비닐수지도료, 아미노수지도료, 래커계 도료
 | 메틸에틸케톤 | 77~80 | 0 이하 | 
알코올계 | 메탄올 | 64~65 | 6 | 아미노 알키드수지도료, 래커계 도료, 주정도료
 | 에탄올 | 78~79 | 18 | 
 | 부틸알코올 | 114~118 | 35 | 
에테르계 | 셀로솔브 | 128~157 | 40 | 래커계도료, 아미노 알키드도료, 아크릴도료
 | 부틸셀로솔브 | 163~174 | 60 | 

## Slide 4: 지방족 탄화수소
미네랄 스프리트 (mineral spirits)
- 각종 탄화수소의 혼합물
- 방향족을 함유한 것은 용해력이 큼.
- 이소파라핀이 주성분인 것은 무취 미네랄 스프리트
- 비점이 140~220°C이며 저가여서 유성도료, 합성수지 조합페인트의 용제 및 신나로 대량 사용
등유 (kerosine)
- 원유를 분류하여 얻어진 등유분을 재분류하여 정제한 것.
- 비점이 170~250°C
- 보일유 또는 유성도료 등에 사용

## Slide 5: 방향족 탄화수소
톨루엔 (Toluene, C6H5CH3)
- 독성이 있는 벤젠 대신 널리 사용되는 무색 투명의 용제로 독성이 비교적 적음.
- 휘발성은 초산부틸의 두배, 부탄올의 4배 빠름.
- 알코올, 에스텔,케톤, 탄화수소 등의 유기용제와 혼합 또는 단독으로 사용
- 순수한 톨루엔의 비점은 110°C이며 공업용은 110~120°C
- 합성수지도료, 락카 등의 용제로 사용
크실렌 (Xylene, C6H5(CH3)2)
- 무색, 투명의 액체로 톨루엔에 비해 비점 (137~142°C)과 인화점이 높고 증발속도는 늦음.
- 물에 불용이고 톨루엔과 같은 유기용제와 혼합 또는 단독으로 사용
- 유지, 에스텔검, 알키드 수지, 페놀수지, 염화고무 등을 용해
- 유성 바니쉬, 합성수지 도료, 방청페인트의 용제, 비닐수지, 락카, 우레탄 도료의 희석제로 톨루엔과 함께 대량 사용

## Slide 6: 에스테르 및 에테르계
초산에칠 (Ethyl acetate, CH3COOC2H5)
- 무색 투명한 액체로 과일향기를 가지고 있으며 유기용제와 잘 섞임.
- 섬유소, 고무, 로진을 잘 녹이고 비점이 75~82°C
- 락카의 저비점 용제로 사용되며 폴리우레탄, 비닐수지도료에도 사용
초산부틸 (Butyl acetate, CH3COOC4H9)
- 비점이 126°C 인 과일향을 가진 용제
- 증발속도가 적당해 락카용 신나로 사용되는 중비점 용제
- 비닐수지, 아크릴수지, 에폭시수지, 우레탄수지 도료에 사용
3-메톡시 부틸 아세테이트 (3-methoxy butyl acetate, CH3COOC4H9)
- 물에 대한 용해도가 6.5%로 거의 모든 유기용제와 혼용
- 비점이 171°C 의 고비점이며 증발속도가 빠름.
- 염화비닐, 알데하이드수지, 페놀수지, 멜라민수지, 알키드수지 등을 용해

## Slide 7: 에스테르 및 에테르계
셀로솔브 아세테이트 (Cellosolve acetate, CH3COOC2H4OCH3)
- 비점이 140~160°C로 무색 투명한 액체로 물에 약 23% 용해
- 많은 유기용제와 혼용되며 용해력은 셀로솔브보다 큼.
- 섬유소, 셀락, 로진 등을 용해하고 락카, 우레탄 등에 사용
부틸 셀로솔브 (Butyl cellosolve, C4H9OC2H4OH)
- 비점이 171°인 무색 투명한 액체로 온화한 향기 보유
- 물에 잘 녹으며 모든 용제와 혼합하며 페놀수지, 에폭시수지 등을 용해
- 락카의 백화방지, 도막의 평활화에 효과
에틸 셀로솔브 (Ethyl cellosolve, C2H5OCH2CH2OH)
- 비점이 136°C의 온화한 향기가 있는 무색 투명한 액체
- 물에 녹음.
- 페놀수지, 알키드수지, 에폭시 수지도료의 용제로 사용

## Slide 8: 케톤 계
아세톤 (Acetone, CH3COCH3)
- 비점이 55~60°C로 증발속도가 매우 바른 용제
- 박하와 같은 향기가 있으며 물과 다른 용제 잘 섞임.
- 각종 수지, 섬유소 유도체에 대한 용해력이 크지만 휘발성이 높아 다량 사용하면 백화현상 발생
메칠 에칠 케톤 (Methyl ethyl ketone, MEK, CH3COC2H5)
- 비점이 77~80°C로 아세톤보다 높음.
- 염화비닐 수지, 에폭시 수지, 아크릴 수지에 대한 용해력이 좋음.
- 접착제나 인쇄잉크용으로 많이 사용

## Slide 9: 케톤 계
메칠 이소부칠케톤 (Methyl isobutyl ketone, CH3OCH2CH(CH3)2)
- 비점이 115~188°C로 아세톤 또는 MEK보다 순한 케톤냄세가 남.
- 중비점 용제로 널리 사용되며 증발속도가 빠르고 용해성이 우수
- 비닐수지, 에폭시수지, 폴리우레탄수지 도료에 주로 사용
사이클로 헥사논 (cyclohexanone, Anone, CH2(CH2)4CO)
- 비점이 152~157°C로 박하향의 환상 케톤
- 용해력은 크나 증발속도는 초산부칠의 1/5정도로 느림
- 락카의 백화방지용이나 합성수지 도료의 평활성 향상에 사용

## Slide 10: 알콜 계
메탄올 (Methyl alcohol, CH3OH)
- 비점이 64~65°C로 휘발성이 아주 높고 독성이 있음.
- 용해력은 에탄올보다 낮음.
- 락카의 조용제, 속거 니스 포르말린의 세정제로 사용
이소푸로필 알콜 (Isopropyl alcohol, IPA, (CH3)2CHOH)
- 비점이 81~84°C로 특유한 향기를 가짐.
- 부치랄 수지, 셀락, 로진을 잘 녹여 셀락 니스의 용제 또는 락카의 용제로 사용이 가능

## Slide 11: 알콜 계
노말 부타놀 (n-butanol, C4H9OH)
- 비점이 114~118°C로 자극적인 냄새가 남.
- 물에 상온에서 약간 녹음.
- 락카, 멜라민, 요소 수지 도료의 용제로 사용
- 락카의 조용제로 사용
이소부타놀 (Isobutanol, CH3CH(CH3)CH2OH)
- 비점이 104~107°C로 무색 투명한 액체
- 상온에서 물에 약 10% 정도 용해
- 용도는 노말 부타놀과 비슷함.