## Slide 1
작품명
목적 및 필요성
디자인 및 제작
사용 대상자
사용 및 평가 방법
적용 및 평가 결과
“각도조절이 가능한 RB랩보드”
실내에서 주로 이용하는 수동휠체어에 장착된 랩보드는 상황에 따른 적절한 각도조절이 불가능하다.본 과제는 수동휠체어의 랩보드를 대상으로 각도조절과 고정이 가능하게 제작하였다.
사진
랩보드를 이용하는 수동휠체어 탑승자
위쪽 랩보드 아래에 부착된 고정판을 왼쪽으로 돌린다.
양측 랩보드를 좌우로 이동하여 원하는 위치에 놓는다.
적절한 위치에 놓인 양측 랩보드의 각도를 조정한다.
고정나사를 다시 오른쪽으로 돌려 각도를 고정한다.
사진
2012
제 9회 재활공학과
학술콘테스트
팀 구성원 소개
06’ 김병건(팀장)
08’ 김우진(팀원)
09’ 윤혜림(팀원)
07’ 이상훈(팀원)
대구대학교 재활공학과
기대효과
용도에 따라 랩보드의 각도를 조절하여 편리하게 사용할 수 있다.
수동휠체어에 장착하여 사용한 결과 원하는 대로 각도를 조절하는 것이 용이하였다.
한쪽 랩보드에 책을 세워 독서대로 활용하고, 반대쪽은 책상으로 이용하는 것이 가능하다.
상체를 완전히 지지할 정도로 견고하지 못해 보완이 요구된다.